[ОКОЗ:

1.09.00.00.00 Предпринимательство и хозяйственная деятельность / 09.15.00.00 Транспорт / 09.15.06.00 Автомобильный транспорт;

2.09.00.00.00 Предпринимательство и хозяйственная деятельность / 09.15.00.00 Транспорт / 09.15.13.00 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения. Технический осмотр (см. также 16.04.02.00);

3.16.00.00.00 Безопасность и охрана правопорядка / 16.04.00.00 Безопасность общества / 16.04.05.00 Пожарная безопасность]

[ТСЗ:

1.Оборона и национальная безопасность / Общие вопросы]

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта

А. ТАГИРОВ

23 ноября 1999 г.

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Управлением пожарной охраны

МВД Республики Узбекистан

Ю.У. КАСЫМОВ

10 сентября 1999 г.

«СОГЛАСОВАНЫ»

Госкорпорацией «Узавтотранс»

К. СИДИКНАЗАРОВ

24 ноября 1999 г.

Правила

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

[Зарегистрированы Министерством юстиции Республики Узбекистан от 22 января 2000 года. Регистрационный № 878]

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила пожарной безопасности для предприятий автомобильного транспорта Республики Узбекистан (далее — «Правила») разработаны в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 июля 1998 года № 296 «О создании Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта».

В Правилах содержатся требования пожарной безопасности к содержанию территорий, зданий и помещений автотранспортных предприятий, к отоплению, вентиляции, подвижному составу, технологическому оборудованию и инструменту, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, обеспечению и содержанию средств пожаротушения и сигнализации, а также порядок совместных действий руководства автотранспортного предприятия и пожарной охраны при ликвидации пожаров.

Настоящие Правила распространяются на все действующие предприятия автомобильного транспорта Республики Узбекистан.

1.2. В соответствии с действующим законодательством ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия несет его руководитель.

1.3. Ответственность за пожарную безопасность мест для стоянок, технического обслуживания (ТО) и технического ремонта (ТР) автомобилей, отдельных цехов, участков и складов возлагается на их руководителей.

1.4. За нарушение настоящих Правил виновные несут дисциплинарную, а также иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, в зависимости от характера нарушения и тяжести его последствий.

1.5. Руководители автотранспортных предприятий обязаны:

организовать на подведомственных объектах изучение и выполнение всеми руководителями, специалистами, служащими и рабочими настоящих Правил, а также постановлений хокимиятов (районных, городских, областных), предписаний, постановлений и протоколов органов государственного пожарного надзора в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17.05.93 г. № 227 «Об утверждении Положения о государственном пожарном надзоре в Республике Узбекистан»;

организовать пожарно-техническую комиссию и обеспечивать ее работу в соответствии с действующими положениями;

организовать проведение противопожарного инструктажа и занятия по пожарно-техническому минимуму по соответствующей программе (приложение 1);

установить на территории, в производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях строгий противопожарный режим (оборудовать места для курения, определить места и допустимое количество единовременного хранения легковоспламеняющихся горючих веществ, сырья и готовой продукции, установить четкий порядок проведения огневых работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы) и постоянно обеспечивать его строжайшее соблюдение всеми работающими;

назначить приказом лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности мест стоянок автомобилей, помещений для ТО и ТР, участков, цехов, складов и т. д.;

обеспечивать разработку планов эвакуации людей, автомобилей, оборудования и других материальных ценностей на случай пожара;

осуществлять контроль за внедрением мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность производства, а также оборудование предприятия автоматическими средствами противопожарной защиты;

периодически проверять состояние пожарной безопасности на предприятии (степень выполнения и эффективность организационных мер администрации, наличие и исправность технических средств борьбы с пожарами, боеспособность пожарной охраны и добровольной пожарной дружины) и принимать необходимые меры по ее усилению;

привлекать к ответственности лиц, допускающих нарушение настоящих Правил, а также разработанных на предприятии инструкций по пожарной безопасности.

1.6. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности на вверенных им участках, обязаны:

знать пожарную опасность применяемых в производстве веществ и материалов, технического процесса производства;

обучать работающих правилам пожарной безопасности;

следить за тем, чтобы на территории предприятия строго соблюдались установленные правила пожарной безопасности;

не допускать проведения работ с применением открытого огня, электрогазосварочных и других работ в непредусмотренных для этой цели местах без письменного разрешения руководителя предприятия и без согласования с пожарной охраной;

не допускать загромождения пожарных подъездов к зданиям и сооружениям, к водоисточникам, подступов к пожарному оборудованию, а также проходов в зданиях, коридорах и лестничных клеток;

содержать в постоянной готовности все имеющиеся средства пожаротушения и извещения о пожарах и проверять их исправность не реже одного раза в квартал;

немедленно устранять все обнаруженные нарушения правил пожарной безопасности и неисправности пожарного оборудования, докладывать об этом администрации предприятия, а также о всех происшествиях, могущих привести к пожару, с указанием причин и виновных лиц;

перед закрытием помещений, после окончания работы, тщательно осматривать их, полностью исключая условия возникновения пожара.

1.7. На основании настоящих Правил руководители соответствующих производственных участков, цехов, складов разрабатывают конкретные инструкции о мерах пожарной безопасности для своих подразделений, которые затем согласовываются с местной пожарной охраной и утверждаются руководителем предприятия. Такие инструкции должны вывешиваться на видном месте в каждом производственном помещении.

1.8. Все руководители, специалисты, служащие и рабочие должны проходить специальную противопожарную подготовку в системе производственного обучения, состоящую из противопожарного инструктажа, вводного, первичного на рабочем месте, вторичного и занятий по пожарно-техническому минимуму.

1.9. Руководитель предприятия своим приказом обязан установить:

порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей и занятия по пожарно-техническому минимуму;

порядок направления вновь принимаемых на работу для прохождения противопожарного инструктажа;

перечень цехов и профессий, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума;

перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;

порядок учета лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обученных по программе пожарно-технического минимума;

порядок и организацию проведения сварочных и других работ на территории предприятия.

1.10. Первичный (вводный) инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь поступающие на работу руководители, специалисты, служащие и рабочие (в т. ч. и временные).

Лица, не прошедшие противопожарного инструктажа, к работе не допускаются.

1.11. Первичный противопожарный инструктаж рабочих и служащих проводится одновременно с инструктажем по технике безопасности, с росписью в журнале учета инструктажа.

По окончании противопожарного инструктажа должна проводиться проверка знаний и навыков, полученных инструктируемыми, лицо, проводящее инструктаж, обязано добиться усвоения инструктируемыми правил пожарной безопасности и навыков в работе со средствами пожаротушения, пожарной связи и инвентарем.

1.12. Вторичный инструктаж проводится ежеквартально на рабочем месте лицом, ответственным за пожарную безопасность цеха, производственного участка, мастерской и т. д. Кроме того, вторичный инструктаж обязательно должен проводиться при переводе рабочих и служащих из одного цеха в другой применительно к особенностям пожарной опасности цеха, участка и т. д.

1.13. Занятия по пожарно-техническому минимуму должны проводиться непосредственно в цехах, на участках, установках и т. д. Занятия, как правило, осуществляются по группам с учетом категорий специалистов.

По окончании прохождения пожарно-технического минимума у рабочих и служащих должны быть приняты зачеты. Результаты проведения зачетов по пожарно-техническому минимуму оформляются протоколом, в котором указываются оценки по изученным темам.

1.14. При получении веществ и материалов с неизвестными свойствами в отношении пожарной опасности, администрация предприятия обязана запретить их применение до выяснения через соответствующие учреждения и организации их пожарной опасности, о чем следует проинструктировать руководителей, специалистов, служащих и рабочих.

1.15. По каждому нарушению настоящих Правил на предприятии (или на линии) его администрация обязана выявить все обстоятельства, способствовавшие его возникновению, разработать необходимые мероприятия по устранению в дальнейшем подобных случаев.

1.16. Администрация предприятия обязана следить, чтобы рабочие не работали в спецодежде, пропитанной ГСМ, и обеспечивать регулярно ее химчистку (стирку).

2. Содержание территории предприятия и складов

2.1. Территория предприятия, в т. ч. места постоянной стоянки автомобилей и склады должны постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от производственных отходов.

Промасленные обтирочные и производственные отходы должны собираться в специально отведенных местах (участках), в специальных металлических ящиках и по окончании рабочих смен удаляться. Разлитые ГСМ должны немедленно убираться.

2.2. Ко всем зданиям и сооружениям предприятия должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. Запрещается использовать противопожарные разрывы между зданиями под складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и для стоянок автомобилей.

2.3. Все дороги, проезды, подъезды и переезды через железнодорожные пути должны содержаться в исправности и обеспечивать свободный проезд пожарных автомобилей. На проездах, специально выделенных для следования пожарных автомобилей, на территории предприятия должны вывешиваться надписи «пожарный проезд», «не загромождать».

В вечернее и ночное время суток дороги (проезды) должны освещаться, а в зимний период — своевременно очищаться от льда и снега.

2.4. О закрытии отдельных участков дорог или проездов (для ремонта или по другим причинам), препятствующих проезду пожарных автомобилей, необходимо немедленно уведомлять пожарную охрану.

На период производства ремонта дорог предприятия в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки. Дорожные знаки, применяемые в таких случаях, должны соответствовать требованиям ГОСТ 10807-78 и ГОСТ 23457-79.

2.5. Строительство временных зданий и сооружений, а также складов ГСМ на территории производственной зоны действующего предприятия не допускается без согласования с органами УПО МВД Республики Узбекистан.

2.6. На территории предприятия, в местах стоянки автомобилей и складах запрещается курение, пользование открытым огнем для разогревания агрегатов автомобиля, разведение костров, сжигание мусора и отходов, о чем на видных местах должны быть вывешены установленные знаки. В местах, отведенных для курения, устанавливаются урны и вывешиваются соответствующие указательные знаки «Место курения».

2.7. Все водоисточники должны быть оборудованы удобными подъездами. Естественные и искусственные водоемы оборудуются пожарными пирсами-площадками размером 12 x 12 м. для установки пожарных автомобилей. Водоисточники должны иметь указатели «пожарный водоем», «пожарный гидрант».

Указатели местонахождения пожарных водоисточников должны иметь четко различимые буквенные и цифровые надписи, позволяющие отыскать водоисточники в любое время суток и года.

2.8. На территории предприятия на видных местах устанавливаются противопожарные щиты и аншлаги о порядке вызова пожарной охраны.

2.9. На территории складов горючих и легковоспламеняющихся веществ не допускается въезд автомобилей, тракторов и мотовозов, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями.

3. Содержание зданий и помещений

3.1. Определение категории производства и класса взрывопожароопасности производственных зон должно производиться технологами совместно с энергетиками эксплуатирующей организации. У входа в производственное помещение должна быть надпись с указанием его категории и класса взрывопожароопасности.

Все производственные, служебные, складские и вспомогательные помещения должны постоянно содержаться в чистоте.

3.2. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы запрещается загромождать различными предметами и оборудованием. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из здания.

На случай возникновения пожара должна быть обеспечена возможность безопасной эвакуации людей, находящихся в производственном здании.

3.3. В лестничных клетках зданий запрещается устраивать складские, рабочие и иного назначения помещения, прокладывать промышленные газопроводы, трубопроводы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), открыто прокладывать электрические кабели, воздуховоды, устраивать выходы из шахт грузовых подъемников, а также устанавливать оборудование, препятствующее передвижению людей.

Под маршами лестничных клеток первого, цокольного или подвального этажей допускается размещение только узлов управления центрального отопления и водомерных узлов.

В подвальных помещениях и цокольных этажах производственных и административных зданий запрещается применение и хранение взрывоопасных веществ, баллонов с газом под давлением, а также веществ, имеющих повышенную пожарную опасность.

В подвалах с выходами в общие лестничные клетки зданий, хранение горючих веществ и материалов не допускается.

3.4. Запрещается использовать чердачные помещения в производственных цехах или для хранения материальных ценностей. Чердачные помещения должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков чердачных помещений должны храниться в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток.

Деревянные конструкции чердачных помещений обрабатываются огнезащитным составом. Такую обработку необходимо периодически повторять в соответствии с техническими условиями. Результаты проверки качества огнезащитного покрытия фиксируются в журнале.

3.5. Проемы в противопожарных стенах и перекрытиях должны быть оборудованы защитными устройствами против распространения огня и продуктов горения (противопожарные двери, водяные завесы, заслонки, шиберы, противодымные устройства).

3.6. Запрещается производить перепланировку производственных и служебных помещений без предварительной разработки проекта, согласованного с местными органами УПО МВД Республики Узбекистан и утвержденного администрацией предприятия. При этом не должно допускаться снижение пределов огнестойкости строительных конструкций и ухудшение условий эвакуации людей и оборудования.

3.7. Автоцистерны, предназначенные для перевозки ЛВЖ и ГЖ, должны храниться в одноэтажных помещениях, изолированных от других помещений стенами с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. или на специально отведенных для этой цели открытых площадках.

3.8. Допускается совместное хранение шин, а также агрегатов и деталей (в горячей таре) в одном помещении, если его площадь не превышает 50 м², но при условии раздельного размещения шин, агрегатов и деталей в такой таре.

3.9. Хранение баллонов с горючими газами допускается только в отдельно стоящих негорючих складах при условии защиты баллонов от источников тепловой энергии (отопительных приборов, солнечных лучей и т. п.).

Печное отопление в помещениях для хранения баллонов с газами не допускается.

Размещение групповых баллонных установок без разрывов от зданий допускается только у глухих негорючих стен зданий (у стен, не имеющих окон и дверей).

Хранение групповых баллонных установок допускается в шкафах или специальных будках из негорючих материалов.

3.10. Для переноски ЛВЖ и ГЖ следует пользоваться безопасной тарой специальной конструкции.

Для цеховых кладовых администрацией предприятия должны быть нормативно установлены максимально допустимые количества одновременного хранения ЛВЖ, ГЖ, красок, лаков и растворителей. На рабочих местах разрешается хранить такое количество материалов (в готовом к применению виде), которые не превышают сменную потребность. При этом емкости должны быть плотно закрыты.

3.11. Производственные помещения и оборудование необходимо очищать от горючей пыли и других горючих отходов. Сроки очистки оборудования и помещений устанавливаются технологическими регламентами или цеховыми инструкциями.

3.12. В производственных и административных зданиях предприятия запрещается:

устанавливать на путях эвакуации производственное оборудование, мебель, шкафы, сейфы и другие предметы;

убирать помещения с применением бензина, керосина и прочих ЛВЖ и ГЖ;

оставлять после окончания работы топящиеся печи, включенные в электросеть электропотребители;

пользоваться электронагревательными приборами (электрическими плитками, чайниками, каминами и т. д.) в местах, специально не оборудованных для этой цели;

обивать стены помещений машинописных бюро, служебных кабинетов, вычислительных центров горючими тканями или материалами, не пропитанными огнезащитным составом;

курить в местах, не предусмотренных для этой цели;

производить работы с применением открытого огня в непредусмотренных для этой цели местах, а также пользоваться открытыми источниками огня для освещения во время техосмотров, проведения ремонтных и других работ;

оставлять автомобили с включенным зажиганием;

оставлять в автомобиле промасленные обтирочные материалы и спецодежду по окончании работы;

использовать для дополнительного обогрева помещений отопительные приборы и устройства кустарного производства, а также электронагревательные и газовые приборы;

поручать техническое обслуживание и управление автомобилем лицам, не имеющим квалификации.

3.13. Для помещений, где хранятся более 25 автомобилей, должен быть разработан и утвержден руководителем предприятия специальный план расстановки автомобилей с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара.

В плане должно быть предусмотрено дежурство водителей в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также определен порядок хранения ключей зажигания.

3.14. Площадки открытого хранения автомобилей запрещается загромождать предметами и оборудованием, которые могут препятствовать быстрой эвакуации автомобилей в случае пожара.

3.15. Помещения для стоянки автомобилей и площадки открытого хранения должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 автомобилей.

3.16. Кузнечные, термические, сварочные, малярные, деревоперерабатывающие работы, а также промывка деталей с использованием ЛВЖ должны производиться только в специально отведенных зонах.

3.17. В помещениях, предназначенных для стоянки, ТО и ТР автомобилей, а также на стоянках автомобилей под навесом и на открытых площадках запрещается:

устанавливать автомобили в количествах, превышающих норму, нарушать способ их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями и элементами зданий;

держать автомобили с открытыми горловинами бензобаков, а также при наличии течи горючего;

хранить горючее (бензин, дизельное топливо, баллоны с газом), за исключением топлива в бензобаках и газа в баллонах, установленных на автомобилях;

заправлять автомобили горючим;

хранить тару из-под ЛВЖ и ГЖ;

загромождать складские ворота и проезды.

4. Электробезопасность

4.1. Лица, ответственные за состояние электроустановок (главный энергетик, работник соответствующей квалификации, назначенный приказом руководителя предприятия), обязаны:

обеспечивать организацию и своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратуры и электросетей, а также своевременное устранение нарушений Правил устройства электроустановок. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, могущих привести к пожарам и загораниям;

следить за правильностью выбора и применения кабелей, электропроводов, двигателей, светильников и другого электрооборудования в зависимости от класса пожаровзрывоопасности помещений и условий окружающей среды;

систематически контролировать состояние аппаратов защиты от коротких замыканий, перегрузок, внутренних и атмосферных перенапряжений, а также других ненормальных режимов работы;

следить за исправностью специальных установок и средств, предназначенных для ликвидации загораний и пожаров в электроустановках и кабельных помещениях;

организовать систему обучения и инструктажа дежурного персонала по вопросу пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок;

участвовать в расследовании случаев пожаров и загораний от электроустановок, разрабатывать и осуществлять меры по их предупреждению.

4.2. Дежурный электрик (сменный электромонтер) обязан производить плановые профилактические осмотры электрооборудования, проверять наличие и исправность аппаратов защиты и принимать немедленные меры к устранению нарушений, могущих привести к пожарам и загораниям. Результаты осмотров электроустановок, обнаруженные неисправности и принятые меры фиксируются в оперативном журнале.

4.3. Проверка изоляции кабелей, проводов, надежности соединений, защитного заземления, режима работы электродвигателей должна производиться электриками предприятия как наружным осмотром, так и с помощью приборов. Замер сопротивления изоляции проводов должен производиться в установленные сроки.

4.4. Все электроустановки должны быть защищены аппаратами защиты от токов короткого замыкания и других ненормальных режимов, могущих привести к пожарам или загораниям. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на клейме номинального тока вставки (клеймо ставится заводом-изготовителем или электротехнической лабораторией). Запрещается применение самодельных вставок («Жучков»).

4.5. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений необходимо производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

4.6. Устройство и эксплуатация электросетей-времянок, как правило, не допускается. Исключением могут быть временные иллюминационные устройства и электропроводники, питающие места производства строительных и ремонтно-монтажных работ.

4.7. Запрещается оставлять на стенах, полу, колоннах неизолированные концы проводов и кабелей после демонтажа оборудования, электроустановок, осветительной аппаратуры.

4.8. В местах, где возможно образование статического электричества, должны быть предусмотрены заземляющие устройства.

4.9. Не допускается прохождение воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над горючими кровлями, навесами, штабелями леса, складами ГСМ и волокнистых материалов, торфа, дров и других горючих материалов.

Прокладка электрических проводов и кабелей транзитом через складские, производственные и иного назначения помещения также не допускается.

4.10. Воздушные линии электропередачи от пожароопасных производственных и складских помещений, установок, навесов и штабелей горючих материалов должны располагаться на расстоянии не менее полуторакратной высоты опоры в соответствии с требованиями действующих норм.

4.11. Для питания светильников общего освещения в помещениях применяют, как правило, напряжение не выше 220 В. В помещениях без повышенной опасности указанное напряжение допускается для всех стационарных светильников, независимо от высоты их установки. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных напряжение для питания светильников не должно быть выше 42 В.

4.12. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при установке светильников напряжением 220 В общего освещения с лампами накаливания на высоте менее 2,5 м. необходимо применять светильники, конструкция которых исключает возможность доступа к лампе без применения инструмента. Электропроводка, подводимая к светильнику, должна быть в металлических трубах (рукавах) или защитных оболочках. Кабели и незащищенные провода можно использовать лишь для питания светильников с лампами накаливания напряжением не выше 42В.

Светильники с люминесцентными лампами напряжением 127-220 В допускается устанавливать на высоте не менее 2,5 м от пола при условии недоступности их токоведущих частей для случайных прикосновений.

4.13. В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически-активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.

4.14. Осветительная и силовая электросети должны быть смонтированы так, чтобы светильники не соприкасались с горячими конструкциями зданий и горючими материалами.

4.15. Для питания переносных ламп в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается применять напряжение не выше 42В. При этом переносные лампы должны быть защищены от механических повреждений.

4.16. Аварийное освещение (в помещениях и на местах производства наружных работ) следует предусматривать, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение нормального обслуживания оборудования и механизмов может вызвать взрыв или пожар.

Наименьшая освещенность рабочих поверхностей производственных помещений и территории предприятия, требующих обслуживания при аварийном режиме, должна составлять 5% освещенности, нормируемой для рабочего освещения при системе общего освещения, но не менее 2 лк внутри здания и не менее 1 лк для территории предприятия.

4.17. Светильники аварийного освещения для продолжения работы, а также светильники аварийного освещения для эвакуации из производственных зданий без естественного освещения должны присоединяться к независимому источнику питания или автоматически на него переключаться. Светильники аварийного освещения для эвакуации должны питаться от сети, независимой от сети рабочего освещения, начиная от щита подстанции, при наличии только одного ввода (в здание или зону работ на открытом пространстве), начиная от этого ввода.

Допускается питание аварийного освещения от сети рабочего освещения с автоматическим переключением на указанные выше источники питания при аварийных режимах.

В производственных зданиях без естественного освещения рабочее и аварийное освещение, как для продолжения работ, так и для эвакуации должно питаться от двух независимых источников энергии. Сети рабочего и аварийного освещения должны быть при этом раздельными, а использование электросиловых сетей для питания рабочего или аварийного освещения не допускается.

В зданиях без естественного освещения и в помещениях, где могут одновременно находиться более 100 человек, независимо от наличия или отсутствия аварийного освещения для продолжения работы, должно предусматриваться аварийное освещение для эвакуации по основным проходам, питаемое в нормальном режиме электроснабжения от внешнего источника энергии и автоматически переключаемое на третий внешний или местный независимый источник (аккумуляторную батарею, дизель-генераторную установку) при отключении источников, питающих в нормальном режиме аварийное освещение.

4.18. Установленное в зданиях маслонаполненное электрооборудование (трансформаторы, включатели, кабельные линии) должно быть защищено стационарными или передвижными установками пожаротушения.

4.19. Электродвигатели, светильники, проводка, распределительные устройства должны очищаться от горючей пыли не реже 2 раз в месяц с малыми выделениями пыли, дыма и копоти, 3 раза в месяц со средними выделениями и не реже 4 раз в месяц со значительными выделениями.

4.20. Освещение осмотровой канавы люминесцентными светильниками или лампами накаливания, питаемыми напряжением 127—220 В, допускается при соблюдении следующих условий:

вся проводка должна быть внутренней (скрытой), имеющей надежную электро- и гидроизоляцию;

светильники должны быть закрыты стеклом или ограждены защитной решеткой; металлический корпус светильника должен быть заземлен.

4.21. Шины и провода защитного заземления должны быть доступными для осмотра и проверки.

4.22. В цехах, где возможно выделение пожароопасной пыли, должны применяться выключатели, рубильники, предохранители и т. п., отвечающие требованием ПУЭ. (Правила устройства электроустановок).

4.23. При эксплуатации электроустановок запрещается:

применять рубильники открытого типа и рубильники с кожухами, имеющие щель для рукоятки (за исключением помещений щитовых);

использовать кабель и провода с поврежденной изоляцией и изоляцией, потерявшей в процессе эксплуатации защитные электроизоляционные свойства;

оставлять электронагревательные приборы на длительное время включенными в сеть без присмотра;

навешивать на электропровода и выключатели какие-либо предметы, обертывать электролампы бумагой или тканью;

применять для целей отопления помещений нестандартные (самодельные) электронагреватели, приборы и устройства;

оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

пользоваться поврежденными розетками, ответвительными и соединительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.

4.24. Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев горючей изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться дежурным персоналом; неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

5. Отопление

5.1. Ответственность за техническое состояние и обеспечение безопасной эксплуатации, своевременный и качественный ремонт отопительных установок и соблюдение правил пожарной безопасности во время их эксплуатации по предприятию возлагается на главного энергетика (главного механика), а по цехам, участкам и отдельным объектам предприятия — на начальников цехов, участков, заведующих другими объектами.

5.2. Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки и приборы местного отопления должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Запрещается допускать к эксплуатации неисправные печи и отопительные устройства.

5.3. Машинисты, кочегары и истопники ежегодно перед началом отопительного сезона должны проходить пожарно-технический минимум со сдачей зачета.

5.4. Лицам, непосредственно обслуживающим котлы в неавтоматизированных котельных, во время вахты запрещается оставлять работающие котлы без надзора.

5.5. Запрещается эксплуатация котельных, печей и других отопительных приборов, не имеющих противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций зданий.

5.6. Воздухонагреватели и отопительные приборы должны размещаться так, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ для осмотра и очистки.

Нагревательные приборы в производственных помещениях со значительными выделениями горючей пыли должны иметь гладкие поверхности.

5.7. В котельных помещениях допускается установка расходных топливных баков закрытого типа объемом не более 1 м³ — во встроенных котельных и объемом 5 м³ — в отдельно стоящих котельных.

5.8. Дымовые трубы котлов, работающих на твердом топливе, должны быть оборудованы надежными искрогасителями и очищаться от золы и шлака каждую смену.

5.9. В помещениях котельной запрещается:

производить работы, не связанные с обслуживанием или ремонтом котельной установки, допускать в котельную посторонних лиц и поручать им наблюдение за работой котлов;

проводить топку при неисправных приборах автоматического регулирования, контроля и неисправных манометрах;

сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;

допускать подтекание жидкого топлива или утечку газа системы топливоподачи;

подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

пользоваться расходными баками, не имеющими устройств для удаления топлива в аварийную емкость (безопасное место) в случае пожара.

5.10. Запрещается складывать спецодежду, промасленную ветошь, горючие материалы на нагревательные приборы и трубопроводы отопления.

5.11. У каждой печи перед топочным отверстием на деревянном полу должен быть прибит металлический лист размером не менее 500 х 700 мм.

5.12. В производственных и других помещениях топка печей должна производиться специально выделенными лицами (истопниками), проинструктированными о мерах пожарной безопасности при эксплуатации отопительных устройств.

5.13. Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы.

5.14. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть пробелены.

5.15. Запрещается высыпать золу, шлак, уголь возле строений — они должны удаляться в специально отведенные для этих целей места.

5.16. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом отопительного сезона и в течение всего сезона не реже:

одного раза в месяц для отопительных печей;

двух раз в месяц для специальных печей долговременной топки (в столовых, сушилках) и т. д.

5.17. Топливо (самовозгорающиеся уголь и торф) должно храниться в специально приспособленных для этой цели помещениях или на специально выделенных площадках, расположенных не ближе 15 м от горючих строений.

5.18. При эксплуатации печного отопления запрещается:

применять для розжига печи бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

оставлять топящиеся печи без надзора;

сушить и складывать на печах дрова, одежду и другие горючие предметы и материалы;

топить углем, коксом или газом печи, не приспособленные для этой цели;

применять для топки дрова, длина которых превышает размеры топливника;

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов печей.

5.19. Запрещается устройство временных печей в эксплуатируемых помещениях.

В случае необходимости использования на предприятии временных металлических печей и газовых горелок инфракрасного излучения для сушки помещений строящихся зданий и сооружений следует руководствоваться Правилами пожарной безопасности при производстве строительных монтажных работ.

6. Вентиляция

6.1. Ответственность за техническое состояние, исправность и соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации вентиляционных систем несет главный механик (главный электрик) предприятия или лицо, назначенное приказом по предприятию.

6.2. Эксплуатационный и противопожарный режим работы объектовых и цеховых установок (систем) вентиляции должен определяться рабочими инструкциями. В этих инструкциях должны быть предусмотрены (применительно к условиям производства) меры пожарной безопасности, сроки очистки воздуховодов, фильтров огнезадерживающих клапанов и другого оборудования, а также определен порядок действий обслуживающего персонала при возникновении пожара или аварии.

6.3. Дежурный персонал, осуществляющий надзор за вентиляционными устройствами (мастер, бригадир, слесарь), обязан проводить плановые профилактические осмотры вентиляторов, воздуховодов, огнезадерживающих приспособлений, камер орошения заземляющих устройств и принимать меры к устранению любых неисправностей или нарушений режима их работы, могущих послужить причиной возникновения пожара.

6.4. Запрещается работа технологического оборудования в помещениях с выделением пожаро- и взрывоопасных веществ при неисправных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеотсасывающих, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции.

6.5. Местные отсосы вентиляционных систем, удаляющих пожаро- и взрывоопасные вещества, во избежание попадания в вентиляторы металлических или твердых предметов должны быть оборудованы защитными сетками или магнитными уловителями.

6.6. В производственных помещениях, где вентиляционные установки удаляют горючие и взрывоопасные вещества, все металлические воздуховоды, трубопроводы, фильтры и другое оборудование вытяжных установок должны быть заземлены.

6.7. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючих пыли и отходов производства. Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования должны производиться по графику, утвержденному руководителем предприятия или цеха. Результаты осмотров обязательно вносятся в специальный журнал.

6.8. Конструкция и материал вентиляторов, регулирующих и других устройств вентиляционных систем для помещений, в воздухе которых могут содержаться легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества (газы, пары, пыль), должны исключать возможность искрообразования.

6.9. Воздух, содержащий горючие отходы или пыль, должен подвергаться очистке.

6.10. Вытяжные воздуховоды, по которым транспортируется взрывоопасная или горючая пыль, должны иметь устройства для периодической очистки (люки, разборные соединения и т. д.).

6.11. Категорически запрещается хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборудование и материалы. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрытыми на замок. Вход в них посторонним лицам воспрещен.

6.12. В местах пересечения противопожарных преград воздуховоды необходимо оборудовать автоматическими огнезадерживающими устройствами (заслонками, шаберами, клапанами).

6.13. Выжигать скопившиеся в воздуховодах горючие отложения запрещается; чистка должна производиться не реже 1 раза в год.

6.14. При эксплуатации автоматических огнезадерживающих устройств необходимо:

не реже 1 раза в неделю проверять их общее техническое состояние;

своевременно очищать от загрязнения горючей пылью чувствительные элементы привода задвижек (легкоплавкие замки, легкосгораемые вставки, термочувствительные элементы и т. п.)

6.15. Вентиляционные установки, обслуживающие пожаро- и взрывоопасные помещения, должны иметь дистанционные устройства их включения или отключения при пожарах или авариях в соответствии с требованиями, специально обусловленными в инструкциях для каждого помещения.

7. Требования к подвижному составу

Общие требования

7.1. Автомобили, работающие на жидком топливе, должны заправляться им в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для использования в АТП нефтепродуктов и для их учета (приложение 8).

7.2. Система питания не должна иметь течи топлива.

7.3. Индивидуальные отопительные устройства кабины и пассажирского салона должны быть исправны.

7.4. Техническое состояние электрооборудования автомобиля должно исключать возможность искрообразования в проводах и зажимах. Все провода электрооборудования должны иметь надежную неповрежденную изоляцию.

Запрещается ставить в помещение на хранение автомобили с неисправной электропроводкой и топливной системой и с включенным отключателем «массы» (где таковой имеется).

7.5. Каждый автомобиль должен обязательно иметь исправный огнетушитель (углекислотный, порошковый).

7.6. Автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки людей и специально оборудованные для этой цели, должны быть укомплектованы двумя огнетушителями (углекислотными или порошковыми): один находится в кабине водителя, второй — в пассажирском салоне автобуса или в кузове автомобиля.

При транспортировке хлопка запрещается:

а) посадка пассажиров или рабочих на перевозимый хлопок;

б) использование автомобилей, имеющих в кузовах щели;

в) курение водителя или других лиц в кабине, в пути следования или на стоянке;

г) подъезд автомобилей к бунтам хлопка ближе 5 м, а также той стороной автомобиля, на которой установлен глушитель и неисправный искрогаситель.

7.7. Автомобили — цистерны и специально оборудованные автомобили, предназначенные для перевозки опасных грузов, ЛВЖ и ГЖ, должны иметь искрогасители, не менее двух огнетушителей, войлочную кошму или асбестовое одеяло, лопату и необходимый запас песка, заземляющее устройство, включатели для отключения аккумуляторной батареи автомобиля.

7.8. Автомобили с пневматическими тормозными системами должны ставиться в помещение на хранение только с исправной пневматической тормозной системой, обеспечивающей возможность быстрой эвакуации в случае пожара.

7.9. В целях предотвращения возникновения пожара на автомобиле запрещается:

допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла;

оставлять в кабине и на двигателе загрязненные ГСМ, использованные обтирочные материалы (ветошь, концы, и т. п.);

эксплуатировать неисправные приборы системы питания;

применять для мытья двигателя бензин и другие ЛВЖ;

подавать при неисправной топливной системе бензин в карбюратор непосредственно из емкости через шланг или иными способами;

курить в автомобиле в непосредственной близости от приборов системы питания (в частности от топливных баков);

подогревать двигатель открытым пламенем;

пользоваться открытым огнем при определении и устранении неисправностей механизмов.

Требования к газобаллонным автомобилям

7.10. Аппаратура, трубопроводы, магистральный вентиль, установленный в кабине газобаллонного автомобиля, должны быть герметичными, исключающими проникновение газа в кабину и кузов автомобиля.

Герметичность газового оборудования на автомобиле должна проверяться в установленные сроки, баллона для сжатого природного газа — 1 раз в 3 года.

7.11. Газобаллонные автомобили должны заправляться газовым топливом только на газонаполнительных станциях или специальными газозаправщиками; порядок должен соответствовать инструкции для данного типа станции.

7.12. Газовая аппаратура должна ежедневно осматриваться и проверяться на герметичность и исправность на контрольных постах при выпуске автомобилей и приеме их с линии.

7.13. Заправка баллонов сжатым газом или сжиженным при работающем двигателе запрещена.

7.14. Перед выключением зажигания, пуском двигателя или включением светильных электроприборов необходимо в течение некоторого времени держать капот открытым, после чего проверить исправность газовой аппаратуры, трубопроводов, соединений.

7.15. Запрещается эксплуатация газобаллонного автомобиля с неисправной газовой аппаратурой и при наличии утечки газа через неплотности соединений, а также въезд автомобиля в помещение при неисправной газовой аппаратуре.

7.16. При возвращении газобаллонного автомобиля и подготовке его к ночной или длительной дневной стоянке, а также для производства ТО и профилактики необходимо закрыть вентиль на баллоне и выработать весь газ, находящийся в системе питания, после чего выключить зажигание. Запрещается оставлять автомобиль на длительную стоянку с открытыми вентилями системы питания и баллонов.

7.17. В случае невозможности устранения утечки газа из баллонов через вентиль, предохранительный клапан или соединение, необходимо эвакуировать автомобиль в безопасное место (вдали от людей и источников огня), где выпустить газ в атмосферу.

7.18. Автомобили с неисправной газовой аппаратурой должны храниться на открытых площадках без газа в баллонах.

7.19. При проведении ремонта, связанного с выполнением сварочных и окрасочных работ (включая искусственную сушку), газовый баллон должен быть снят с автомобиля и продут.

7.20. В случае возникновения пожара на газобаллонном автомобиле необходимо:

перекрыть магистральный и баллонный вентиль;

при работающем двигателе увеличить число оборотов коленчатого вала и быстро выработать газ, оставшийся в системе газопроводов от вентиля до карбюратора-смесителя;

тушить пожар углекислотными или порошковыми огнетушителями, песком или струей распыленной воды;

баллон с газом обильно поливать холодной водой.

8. Требования к технологическому оборудованию и инструменту

8.1. Технологическое оборудование, аппаратура и трубопроводы, в которых обращаются вещества, выделяющие взрывоопасные пары, газы, пыль, как правило, должны быть герметичными.

8.2. Запрещается выполнять производственные операции на оборудовании, установках и станках с неисправностями, могущими привести к загоранию и пожару, а также при отключении контрольно-измерительных приборов, по которым определяются заданные режимы температуры, давления, концентрации газов, паров и другие технологические параметры.

8.3. Температура поверхностей оборудования во время работы не должна превышать температуру окружающего воздуха более чем на 45° С (во всех случаях она должна быть не выше 60° С).

8.4. Горячие поверхности трубопроводов в помещениях, где они вызывают опасность воспламенения материалов или взрыв газов, паров жидкостей или пыли, должны изолироваться негорючими материалами для снижения температуры поверхности до безопасной величины.

8.5. Для контроля за состоянием воздушной среды в производственных и складских помещениях, где применяются, производятся или хранятся вещества и материалы, способные образовать взрывоопасные концентрации газов и паров, должны устанавливаться газоанализаторы.

В случае отсутствия серийно выпускаемых газоанализаторов должен осуществляться периодический лабораторный анализ воздушной среды.

8.6. В пожароопасных цехах и на оборудовании, представляющем опасность взрыва или воспламенения, должны быть вывешены знаки установленного образца, запрещающие использование открытого огня, а также знаки, предупреждающие об осторожности при наличии воспламеняющихся и взрывчатых веществ.

Администрация предприятия (цеха) обязана ознакомить всех работающих со значением таких знаков.

8.7. На неисправное оборудование руководитель участка должен повесить табличку, указывающую, что работать на данном оборудовании не разрешается. Такое оборудование должно быть отключено (обесточено, отключен привод и т. п.).

8.8. Электроинструменты должны храниться в инструментальной и выдаваться рабочему только после предварительной проверки совместно с защитными средствами (резиновые перчатки, коврики, диэлектрические калоши и т. п.) в установленные сроки.

8.9. Запрещается пользоваться электрическим инструментом с неисправной изоляцией токоведущих частей или при отсутствии заземляющего устройства.

8.10. Присоединять электрический инструмент к электросети разрешается только при помощи штепсельных соединений.

8.11. В качестве соединительного провода электрического инструмента разрешается применять шланговый провод или многожильные гибкие провода типа ПРГ с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 500 В.

9. Пожарная безопасность при техническом обслуживании и ремонте автомобилей

Общие требования

9.1. На постах ТО и ТР запрещается мыть агрегаты и детали легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

9.2. При проведении ТО и ТР, связанных со снятием топливных баков, а также ремонтом топливопроводов, через которые может произойти вытекание топлива из баков, последние перед ремонтом должны быть полностью освобождены от топлива.

Слив должен производиться в местах, исключающих возможность его возгорания. Хранение слитого топлива на постах ТО и ТР запрещается.

9.3. Перед обслуживанием или ремонтом легкового автомобиля на повторном стенде необходимо слить топливо из топливного бака и плотно закрыть маслосливную горловину двигателя.

9.4. Перед ремонтом автомобиля-цистерны для перевозки ЛВЖ, ГЖ и взрывоопасных грузов ее необходимо полностью очистить от остатков перевозимого груза и надежно заземлить.

9.5. Рабочий, производящий очистку или ремонт внутри цистерны или резервуара из-под ЛВЖ или ГЖ, должен применять инструмент, не дающий искру.

9.6. Ремонтировать заправочные колонки, резервуары, насосы, коммуникации и тару из-под бензина можно только после удаления из них остатков бензина и обезвреживания с соблюдением мер безопасности, исключающих возможность загорания или взрыва.

9.7. Для подтягивания гаек газобаллонной аппаратуры необходимо закрыть все вентили газовых коммуникаций. При обслуживании и ремонте газовой аппаратуры следует проявить особую осторожность, не допускать искрообразования. Ударные нагрузки при указанных работах запрещается.

9.8. Перед проверкой (регулировкой) приборов электрооборудования на газобаллонном автомобиле необходимо плотно закрыть все вентили и тщательно проверить подкапотное пространство.

9.9. Регулировать системы питания и зажигания газобаллонных автомобилей, а также проверять и ремонтировать газовую аппаратуру на герметичность разрешается только в хорошо проветриваемом помещении при включенной приточно-вытяжной вентиляции. Проверять газовую аппаратуру на герметичность следует по Правилам Госгортехнадзора Республики Узбекистан сжатым воздухом или азотом под руководством специально выделенного лица из числа руководителей и специалистов.

9.10. Запрещается:

ремонтировать газовую аппаратуру при работающем двигателе;

пользоваться замасленными шлангами;

скручивать, сплющивать и перегибать шланги.

Мойка агрегатов и деталей

9.11. Для мойки деталей должны применяться негорючие составы, пасты, растворители и эмульсии. В отдельных случаях, когда негорючие составы не обеспечивают необходимой по технологии чистоты обработки, допускается применение соответствующих моющих ЛВЖ и ГЖ при условии строгого соблюдения необходимых мер пожарной безопасности.

Мытье полов, стен и оборудования горючими составами и растворами запрещается.

9.12. Нейтрализацию деталей двигателя, работающего на этилированном бензине, разрешается осуществлять промывкой керосином только в специально выделенных для этой цели местах.

9.13. Использованные моющие горючие и легковоспламеняющиеся вещества запрещается хранить на постах мойки. Они должны храниться в специальных местах в плотно закрываемой таре.

Пролитые на пол ГСМ следует немедленно удалять.

Аккумуляторные работы

9.14. Аккумуляторные батареи, устанавливаемые для зарядки, должны соединяться между собой плотно прилегающими (пружинными) зажимами (для кислотных аккумуляторных батарей) или плоскими наконечниками (для щелочных аккумуляторных батарей), имеющими надежный электрический контакт, исключающий возможность искрения. Запрещается соединять зажимы аккумуляторных батарей проволокой «закруткой».

9.15. Контроль за ходом зарядки должен осуществляться при помощи специальных приборов. Запрещается проверять аккумуляторную батарею коротким замыканием.

9.16. Для осмотра аккумуляторных батарей используются переносные лампы во взрывобезопасном исполнении напряжением не выше 42 В.

9.17. Запрещается:

входить в аккумуляторную с открытом огнем (зажженной спичкой, сигаретой и т. д.);

использовать в помещении для зарядки аккумуляторов электронагревательные приборы (электроплитки и т. п.):

совместно хранить и заряжать кислотные и щелочные аккумуляторные батареи в одном помещении;

пребывание в аккумуляторной посторонних лиц.

Кузнечно-рессорные работы

9.18. Организация работ, устройство, размещение и эксплуатация кузнечно-рессорного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность.

9.19. Горячие поковки, обрубки металла необходимо складывать в стороне от рабочего места. Не допускается скопление их на рабочем месте.

Сварочные, медницко-жестяницкие и кузовные работы

9.20. Сварочные, медницко-жестяницкие и кузовные работы в автотранспортных предприятиях должны производиться в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах хозяйства Республики Узбекистан (приложение 6).

9.21. При необходимости проведения сварочных, кузнечных и других работ с открытым огнем непосредственно на автомобиле топливный бак (или баллон с газом) должен быть снят или приняты меры, обеспечивающие полную пожарную безопасность, для чего горловину топливного бака и сам бак закрыть листом железа или асбеста от попадания в него искр, очистить зоны сварки от остатков масла, ЛВЖ и ГЖ, а поверхности прилегающих участков — от горючих материалов. При электросварочных работах необходимо дополнительно заземлить раму и кузов автомобиля.

Шиноремонтные работы

9.22. Работы по шероховке покрышек должны производиться в изолированном помещении, а шероховальные станки и установки должны быть оборудованы местными отсосами.

9.23. Работы по приготовлению резинового клея и нанесения его на склеиваемые поверхности должны производиться в изолированном помещении с негорючими ограждающими конструкциями у наружной стены.

9.24. Работа клеемешалок допускается только в герметически закрытом состоянии, исключающем поступление воздуха во внутрь клеемешалок во время их работы; пуск и остановка клеемешалок, порядок загрузки и слив клея определяется технологическим регламентом, утвержденным главным инженером предприятия.

9.25. Электрооборудование клеемешалок и других установок, арматура электрических светильников должны быть во взрывозащитном исполнении.

9.26. Эксплуатация оборудования, имеющего течь растворителя и клея в соединениях и уплотнениях, должна быть немедленно прекращена до устранения неисправности.

9.27. Ремонтные работы с применением сварки должны производиться вне помещений для приготовления клея в соответствии с Правилами пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах хозяйства Республики Узбекистан (приложение 6).

9.28. Столы и другие установки для промазки резиновым клеем должны быть оборудованы местными отсосами.

9.29. Инструмент, применяемый при производстве данных работ, должен быть сделан из материала, исключающего искрообразование.

9.30. Во избежание искрообразования при переливании бензина к отверстию сливной трубы следует прикреплять латунную цепочку и опускать ее до дна наполняемого сосуда.

9.31. Бензин и резиновый клей должны храниться в герметически закрытой таре на складе с соблюдением требований, предъявляемых к складам ГСМ и лакокрасочных материалов. В производственных помещениях допускается хранить бензин, клей в количестве, не превышающем сменную потребность, и только в закрытых сосудах, открывая их лишь по мере надобности.

9.32. Освободившуюся от бензина тару необходимо промывать и пропаривать до полного удаления паров бензина.

9.33. Запрещается хранить бензин, клей и другие воспламеняющиеся и горючие материалы вблизи отопительных и вулканизационных установок.

Окрасочные работы

9.34. Окрасочные цехи и участки должны быть оборудованы принудительной вентиляцией во взрывозащищенном исполнении.

9.35. Рабочие места, где при работе выделяются вредные пары и газы (окрасочные камеры, ванны, посты ручного окрашивания, сушильные камеры, посты и агрегаты очистки и подготовки поверхностей для окраски и т. д.), должны быть оборудованы местными отсосами.

9.36. Краскозаготовительное отделение должно располагаться в изолированном помещении с негорючими ограждающими конструкциями у наружной стены одноэтажного здания с самостоятельным выходом наружу.

9.37. Электрооборудование и светильники в окрасочных цехах должны быть во взрывозащищенном исполнении.

Электрические пусковые устройства должны устанавливаться вне окрасочных и сушильных камер.

9.38. В местах хранения красок, эмалей, лаков, грунтов, шпатлевок, отвердителей, растворителей и разбавителей на каждой таре должна быть бирка или наклейка с точным наименованием лакокрасочного материала.

9.39. Лакокрасочные материалы, порошковые полимерные краски, растворители, разбавители, отвердители, полуфабрикаты для приготовления моющих, обезжиривающих и полировочных составов следует хранить в складах, размещенных в отдельных зданиях (блоках складских зданий) или в подземных хранилищах (для растворителей), оборудованных принудительной вентиляцией и средствами пожаротушения.

Кладовые для хранения лакокрасочных материалов должны быть оборудованы стеллажами или закрытыми металлическими шкафами.

Взаимно реагирующие вещества должны храниться раздельно.

Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения на расстоянии не менее 25 м от него.

9.40. Запрещается применять бензол, метанол и пиробензол (петролейный эфир) в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это возможно, следует ограничить применение толуола и ксилола в лакокрасочных материалах (не более 15%).

9.41. Для производства работ с использованием ЛВЖ и ГЖ должен применять инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминия, меди, пластмасс, бронзы). Инструмент и оборудование после работы с ЛВЖ и ГЖ следует промывать на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.

9.42. Каждую электроокрасочную камеру необходимо оборудовать автоматической установкой углекислотного пожаротушения.

9.43. Камеры искусственной (горячей) сушки должны быть оборудованы надежной теплоизоляцией, обеспечивающей наружную температуру стен сушильной камеры не выше 45º С.

9.44. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия) и промывать растворителем.

9.45. Разлитые на пол краски и растворители необходимо немедленно убрать с применением сухого песка или опилок и удалить из окрасочного помещения.

9.46. Обтирочные концы, ветошь и вату после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании каждой смены выносить из производственных помещений в специально отведенные места.

9.47. Запрещается:

проводить в краскозаготовительных и окрасочных отделениях работы, связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т. д.);

пользоваться для очистки камер инструментом из черных металлов и абразивным инструментом, дающим искру при трении;

на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;

во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;

содержать ЛВЖ в открытой таре;

хранить пустую тару из-под красок и растворителей в рабочих помещениях;

оставлять неубранный грязный и замасленный обтирочный материал в нерабочее время.

Станочные работы

9.48. Станки и механизированные установки, имеющие электрический привод, должны быть заземлены и занулены.

9.49. Все доступные для прикосновения токоведущие части электродвигателей необходимо ограждать.

9.50. Токоведущие части пусковых устройств для электродвигателей (рубильников, коробчатых выключателей, реостатов и т. д.) должны быть закрыты предохранительными кожухами.

Рубильники и коробчатые выключатели должны быть мгновенного действия.

9.51. Корпусы электродвигателей и пусковых устройств, а также все металлические части вблизи них, которые могут оказаться под напряжением, должны быть заземлены.

10. Меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых горелок инфракрасного излучения для подогрева автомобилей

10.1. Для подогрева автомобилей на открытых стоянках разрешается применять ветроустойчивые газовые горелки инфракрасного излучения только заводского изготовления, имеющие паспорт завода-изготовителя и оборудованные автоблокировкой, прекращающей подачу газа при погасании горелки.

10.2. К монтажу и эксплуатации газовых горелок инфракрасного излучения допускается персонал, прошедший техминимум по газовому делу по специальной программе, согласованной с Госгортехнадзором Республики Узбекистан, и имеющий квалификационные удостоверения с правом допуска к газовым работам.

10.3. Ответственный за эксплуатацию газовых горелок инфракрасного излучения назначается из числа руководителей и специалистов приказом по предприятию.

10.4. Дежурный, занимающийся эксплуатацией газовых горелок инфракрасного излучения, должен следить за их исправностью, отсутствием утечек газа и осуществлять их своевременное включение и выключение.

10.5. На местах стоянок автомобилей с газовым подогревом запрещается осуществлять какие-либо работы по ремонту или заправке автомобилей, а также хранить какие-либо легковоспламеняющиеся материалы.

10.6. При утечке газа в трубопроводах необходимо погасить горелки и сообщить в аварийную службу Горгаза.

10.7. При эксплуатации газовых горелок инфракрасного излучения запрещается:

ставить на подогрев автомобили, имеющие подтекание ГСМ;

включать неисправные горелки.

11. Обеспечение и содержание средств пожаротушения, связи и сигнализации

11.1. Вновь строящиеся помещения для хранения, ТО и ТР автомобилей оборудуются средствами автоматического пожаротушения, а остальные помещения — автоматической пожарной сигнализацией.

Порядок обслуживания установок автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации определяется администрацией предприятия в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.06.95 года.

11.2. Ответственность за содержание и своевременный ремонт пожарной техники и оборудования, средств связи и пожаротушения несет руководитель предприятия. Огнетушители и средства вызова пожарной помощи, находящиеся в производственных помещениях, складах передаются под ответственность (сохранность) начальников цехов, складов и других должностных лиц.

11.3. Категорически запрещается использовать пожарную технику для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с обучением пожарных дружин и пожаротушением.

В случае аварии или стихийного бедствия применять пожарную технику допускается по разрешению органов УПО МВД Республики Узбекистан.

11.4. Водопроводная сеть, на которой установлены пожарные краны, должна обеспечивать требуемый напор и пропускать расчетное количество воды для целей пожаротушения. При количестве пожарных кранов в здании более 12 водопроводная сеть должна быть запитана не менее чем двух вводов. При недостаточном напоре в сети водопровода должны устанавливаться насосы — повысители, располагаемые в помещении, имеющем непосредственный выход наружу.

Запорную арматуру на сети следует размещать таким образом, чтобы отключалось не более пяти пожарных кранов.

11.5. Водопроводная сеть, на которой расположены пожарные гидранты, должна быть кольцевой, запитываемой от двух источников водоснабжения, и иметь напор не менее 10 м. вд. ст. При одном источнике водоснабжения необходимо устройство резервуаров противопожарного запаса воды (не менее двух) и насосной станции для подачи воды во время пожара из резервуаров в сеть.

11.6. За пожарными резервуарами, водоемами, водопроводной сетью и гидрантами, насосными станциями, спринклерными, дренчерными установками пожаротушения должно быть установлено постоянное техническое наблюдение, обеспечивающее их исправное состояние и постоянную готовность к использованию в случае пожара или загорания.

Техническое наблюдение должно осуществляться выделенными работниками из отдела главного энергетика (главного механика), назначенными приказом по предприятию.

11.7. О проведении ремонтных работ или отключении участков водопроводной сети, выходе из строя насосных станций, неисправности спринклерных и дренчерных установок пожаротушения, утечки воды из пожарных водоемов руководитель предприятия должен немедленно уведомлять пожарную охрану.

11.8. Крышки люков колодцев пожарных подземных гидрантов должны быть очищены от грязи, льда и снега, а стояк освобожден от воды. В зимнее время должны приниматься меры по предупреждению замерзания пожарных гидрантов.

11.9. Пожарные гидранты, гидрант — колонки и пожарные краны не реже чем через каждые 6 месяцев должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале.

11.10. В помещении пожарной насосной станции должны быть вывешены общая схема противопожарного водоснабжения, схемы спринклерных и дренчерных установок предприятия и инструкции по их эксплуатации. На каждой задвижке и пожарных насосах — повысителях должны быть указатели их назначения.

11.11. Пожарные насосы должны включаться автоматически от падения давления в сети, либо дистанционно с поста охраны предприятия, куда должна быть выведена сигнализация о возникновении пожара в пожароопасных помещениях или на пожароопасных участках.

Дистанционное включение пожарных насосов может осуществляться также от кнопок, установленных у каждого пожарного крана и пожарных гидрантов.

11.12. Все пожарные насосы водонасосной станции предприятий должны содержаться в постоянной эксплуатационной готовности и проверяться на создание требуемого напора путем пуска воды не реже одного раза в 10 дней (с соответствующей записью в журнале).

11.13. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода во всех помещениях необходимо оборудовать рукавами и стволами, заключенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединены к кранам и стволам.

На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны буквенный индекс ПК, порядковый номер пожарного крана, номер телефона ближайшей пожарной части.

11.14. При наличии выездной пожарной техники (пожарные автомобили, мотопомпы) и пожарного оборудования они должны постоянно находиться в исправном состоянии. Для их хранения должно быть оборудовано специальное отапливаемое помещение (пожарное депо, бокс).

Для указания местонахождения пожарной техники и огнетушащего средства должны применяться указательные знаки установленного образца, которые размещаются на видных местах на высоте 2-2,5 м как внутри, так и вне помещений.

11.15. Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других средств пожаротушения, находящихся в цехах, складах, мастерских, осуществляет начальник пожарной охраны или добровольной дружины предприятия.

11.16. Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей должен поддерживаться в соответствии с указаниями инструкций заводов-изготовителей, действующих нормативно-технических документов, а также соответствовать следующим требованиям:

не допускается хранить и применять огнетушители с зарядом, включающим галоидоуглеводородные соединения, в непроветриваемых помещениях площадью менее 15 м²;

запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации людей из защищаемых помещений, кроме случаев размещения их в нишах;

огнетушители должны размещаться на полу в специальных тумбах или на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее открывании;

конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для размещения огнетушителей должны быть такими, чтобы можно было визуально определить тип хранящегося там огнетушителя;

огнетушитель должен устанавливаться так, чтобы инструктивная надпись на его корпусе была четко видна;

для огнетушителей, расположенных на открытом воздухе на территории предприятия, должны быть устроены шкафчики, навесы-козырьки;

пенные огнетушители, находящиеся в неотапливаемом помещении, при минусовой температуре воздуха должны переносить в ближайшее отапливаемое помещение, на котором вывешивают надписи «Здесь находятся огнетушители». В местах, где раннее размещались огнетушители, вывешивается табличка с указанием места их нахождения.

11.17. Не реже одного раза в 10 дней установленные на предприятии огнетушители должны подвергаться внешнему осмотру (проверяют целостность предохранительной пластинки у пенных огнетушителей и пломбы) и протираться при загрязнении.

11.18. Проверка пригодности заряда (не реже одного раза в год) и перезарядка пенных огнетушителей должна производиться в соответствии с Инструкцией по эксплуатации ручных химических пенных огнетушителей.

Не допускается применять огнетушители с просроченным паспортом проверки пригодности заряда, а также с видимыми следами коррозии корпуса.

11.19. Углекислотные огнетушители при размещении на объектах должны предохраняться от нагревания выше 50° С и действия солнечных лучей. Наличие заряда в огнетушителях (его масса) проверяется 1 раз в год как разность масс заряженных и пустых огнетушителей на весах с погрешностью не более ± 0,05 кг. Масса заряда в огнетушителях должна составлять: для ОУ-2 — 1,4-0,1 кг; ОУ-5 — 3,5 -0,1 кг; ОУ-8 — 5,6-0,1 кг. Утечка заряда из баллона огнетушителя, находящегося в эксплуатации, за год не должна быть более 0,08 кг.

При меньшем количестве лиоксида (двуокиси) углерода в огнетушителях последние должны быть отправлены на перезарядку.

11.20. Баллоны углекислотных огнетушителей через каждые пять лет эксплуатации подлежат свидетельствованию.

11.21. Каждому огнетушителю, поступившему в эксплуатацию, присваивается порядковый номер, который наносят белой краской на корпус огнетушителя. На него заводят паспорт по установленной форме.

11.22. Металлические части пожарного инструмента во избежание коррозии следует периодически очищать и смазывать.

11.23. При каждом ящике с песком должны постоянно находиться две металлические лопаты. Ящики должны плотно закрываться крышками. На ящиках должна быть надпись «Песок на случай пожара». Песок в ящиках следует регулярно осматривать. При обнаружении увлажнения или комкования его необходимо просушить и просеять.

11.24. Асбестовое полотно, войлок (кошму) необходимо хранить в металлических футлярах с крышками и периодически просушивать и очищать от пыли (не реже 1 раза в 3 месяца).

11.25. В производственных помещениях (около телефонных аппаратов) должны быть вывешены таблички с указанием номеров телефонов ближайшей пожарной команды и лиц, ответственных за пожарную безопасность.

11.26. Средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны быть окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.

12. Порядок совместных действий администрации предприятия и пожарной охраны при ликвидации пожаров

12.1. При возникновении пожара действия администрации предприятия, цеха, участка, объектовой пожарной охраны (начальника ДПД) в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации людей.

12.2. Каждый работающий, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

немедленно сообщить об этом в объектовую или городскую пожарную охрану;

приступить к тушению очага пожара имеющимися в цехе, на складе, участке или рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран, стационарная установка пожаротушения и т. п.).

принять меры по вызову к месту пожара начальника цеха, смены, участка или другого должностного лица.

12.3. Начальник цеха, участка, смены или другое должностное лицо, прибывшее к месту пожара, обязано:

проверить, вызвана ли пожарная помощь;

поставить в известность о пожаре руководство предприятия;

возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной помощи;

выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;

удалить из помещения за пределы цеха или опасной зоны всех работающих, не занятых ликвидацией пожара;

в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

при необходимости вызвать газоспасательную, медицинскую и другие службы;

прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

при необходимости организовать отключение электроэнергии, остановку транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водяных коммуникаций, остановку систем вентиляции, приведение в действие системы дымоудаления и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражения электрическим током, отравления, ожогов;

одновременно с тушением пожара производить охлаждение конструктивных элементов зданий и технологических аппаратов, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур.

12.4. По прибытии подразделений пожарной охраны представитель предприятия, руководивший тушением пожара, обязан сообщить старшему начальнику подразделений пожарной охраны все необходимое об очаге пожара, мерах, принятых по его ликвидации, а также о наличии в помещениях людей, занятых ликвидацией пожара.

12.5. В зависимости от обстановки и количества подразделений, работающих на тушении пожара, руководитель тушения пожара организует оперативный штаб пожаротушения.

В состав штаба должен входить представитель предприятия (главный инженер, главный механик, главный технолог, начальник цеха или другое ответственное лицо).

Представитель предприятия в штабе пожаротушения должен:

консультировать руководителя тушения пожара по вопросам технологического процесса производства и специфическим особенностям горящего объекта, а также информировать его о наличии и местонахождения токсичных и радиоактивных веществ;

обеспечивать штаб рабочей силой и инженерно-техническим персоналом для выполнения работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией имущества;

предоставлять автотранспорт для подвода средств, которые могут быть использованы для тушения и предотвращения пожара;

организовать по указанию руководителя тушения пожара отключение или переключение различных коммуникаций, откачку легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров и технологических аппаратов и т. д.);

корректировать действия инженерно-технических работников при выполнении работ, связанных с тушением пожара.

12.6. По каждому происшедшему на предприятии пожару или загоранию администрация обязана выяснить все обстоятельства, способствующие возникновению и развитию пожара (загорания), и осуществить необходимые профилактические мероприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

проведения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму с руководителями, специалистами, служащими и рабочими автотранспортных предприятий Республики Узбекистан

Для ознакомления с правилами пожарной безопасности и действиями на случай возникновения пожара все руководители, специалисты, служащие и рабочие автотранспортных предприятий должны пройти противопожарный инструктаж.

На объектах с повышенной пожарной опасностью для всех работников должны проводиться занятия по специальному пожарно-техническому минимуму.

Ответственность за организацию и проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму возлагается на руководителя предприятия.

I. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Руководители, специалисты, служащие и рабочие при оформлении на работу должны пройти инструктаж о мерах пожарной безопасности, а затем непосредственно на рабочем месте — вторичный инструктаж.

Направление на первичный противопожарный инструктаж дает отдел кадров предприятия.

Вновь принятые работники без прохождения первичного противопожарного инструктажа к работе не допускаются.

Первичный инструктаж должен проводиться в специально выделенном помещении, обеспеченном наглядной агитацией, инструкциями и правилами пожарной безопасности, а также образцами имеющихся на предприятии средств пожаротушения и связи. Этот инструктаж должен проводить начальник пожарной охраны, а на предприятиях, где нет штатных работников пожарной охраны, специально назначенное приказом лицо из числа руководителей и специалистов.

Вторичный инструктаж проводит лицо, ответственное за пожарную безопасность в цехе, на участке, складе, причем этот инструктаж обязательно должен проводиться при переводе рабочих и служащих из одного цеха в другой применительно к условиям пожарной безопасности цеха, участка или производственной установки.

На проведение вторичного противопожарного инструктажа необходимо отводить не менее 1 ч. Инструктируемые должны ознакомиться с:

действующими на объекте противопожарными правилами и инструкциями;

производственными участками, наиболее опасными в пожарном отношении, в которых запрещается курить, допускать открытый огонь, необходимо применять другие меры предосторожности;

пожаро-взрывоопасными свойствами горючих веществ и материалов, применяемых на предприятии;

возможными причинами возникновения пожаров и мерами их предупреждения;

практическими действиями в случае возникновения пожара (вызов пожарной помощи, использование первичных средств пожаротушения, эвакуация людей и материальных ценностей).

При вторичном инструктаже инструктор должен рассказать о производственных установках с повышенной опасностью, мерах предотвращения пожаров и загораний, указать место курения, ознакомить вновь поступившего с имеющимися в цехе средствами пожаротушения, показать ближайший телефон и объяснить правила поведения в случае возникновения пожара.

Проведение противопожарного инструктажа в обязательном порядке должно сопровождаться практическим показом способов использования имеющихся на предприятии средств пожаротушения.

II. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

Пожарно-технический минимум имеет целью повысить общие технические знания рабочих и служащих цехов, участков с повышенной пожарной опасностью, ознакомить их с правилами пожарной безопасности, вытекающими из особенностей технологического процесса производства, а также более детально обучить работающих способам использования имеющихся средств пожаротушения.

Порядок проведения занятий по пожарно-техническому минимуму объявляется приказом руководителя предприятия.

Занятия по программе пожарно-технического минимума необходимо проводить непосредственно в цехе, на участке.

На некоторых автотранспортных предприятиях, где нет цехов, опасных в пожарном отношении могут организовываться общеобъектовые группы по изучению пожарно-технического минимума с отдельными категориями специалистов (электросварщики, электрики, рабочие складского хозяйства и т. п.).

По окончании прохождения программы пожарно-технического минимума от рабочих и служащих должны быть приняты зачеты. При этом успешно прошедшим пожарно-технический минимум считаются лица, которые знают действия на случай возникновения пожара и приемы использования средств пожаротушения, пожарную опасность производственных установок и агрегатов, объектовые и цеховые правила (инструкции) по пожарной безопасности.

На пожарно-техническом минимуме целесообразно изучить следующие темы.

Тема 1 (2-6 ч.). «Меры пожарной безопасности на предприятиях»

Краткая характеристика производства и пожарная опасность технологического процесса. Общая оценка пожарной опасности сырья и готовой продукции. Причины пожаров: нарушение технологических регламентов и неисправность производственного оборудования, искры при электрогазосварочных работах и неосторожное обращение с огнем, искры котельных и других установок, неисправность электроустановок, нарушение правил пользования инструментом и электронагревательными приборами.

Содержание территории предприятия, противопожарные разрывы, источники противопожарного водоснабжения.

Действия рабочих и служащих при обнаружении нарушения противопожарных правил и технологического процесса производства.

Инструкции и приказы по вопросам пожарной безопасности на предприятии.

Порядок организации и работы объектовой добровольной пожарной дружины. Льготы и поощрения, установленные для членов добровольных пожарных дружин.

Тема 2 (4 ч.). «Меры пожарной безопасности в цехе и на рабочем месте»

Характеристика пожарной опасности агрегатов и установок, имеющихся в цехе (на участке). Действия обслуживающего персонала при нарушении режима работы производственных установок, машин и аппаратов. Противопожарный режим в цехе и на рабочем месте инструктируемого. Правила пожарной безопасности, установленные для рабочих и служащих цеха.

Возможные причины возникновения пожара, взрыва или аварии. Действия обслуживающего персонала при угрозе пожара, аварии или взрыва: правила включения производственных установок и агрегатов, снятие напряжения с установок, находящихся под током, вызов аварийной помощи и т. д.

Меры пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при заступлении на работу, в процессе работы и по ее окончании с целью предупреждения загораний.

Порядок работы цехового отделения добровольной пожарной дружины (боевого расчета).

Тема 3 (1 ч.). «Вызов пожарной помощи»

Средства связи и сигнализации, имеющиеся на предприятии и в цехе, места расположения ближайших аппаратов телефонной связи, извещателей электрической пожарной сигнализации, приспособлений для подачи звуковых сигналов пожарной тревоги. Правила использования этих средств в случае возникновения пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону.

Тема 4 (2 ч.). «Противопожарные оборудования и инвентарь. Порядок использования их при пожаре»

Наименование, назначение и местонахождение имеющихся на предприятии средств пожаротушения, противопожарного оборудования и инвентаря (огнетушители, внутренние пожарные краны, бочки с водой, ящики с песком, противопожарные ткани, стационарные установки пожаротушения). Общие понятия о спринклерном и дренчерном оборудовании, пожарной сигнализации, специальные установки пожаротушения (углекислотные, пенные и др.).

Порядок содержания имеющихся на предприятии средств пожаротушения в летних и зимних условиях. Правила использования огнегасительных средств, противопожарного инвентаря и оборудования для пожаротушения.

Тема 5 (2 ч.). «Действия при пожаре»

Действия рабочих и служащих при обнаружении в цехе или на территории предприятия задымления, загорания или пожара.

Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану, газоспасательную и другие аварийные службы, организация встречи пожарных частей, команд или добровольных пожарных дружин. Отклонение при необходимости в работе технологического оборудования, коммуникаций, электроустановок и вентиляции. Тушение пожара имеющимися на предприятии средствами пожаротушения, порядок включения стационарных огнегасительных установок, эвакуация людей и материальных ценностей.

Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения).

Обязанности членов цехового отделения добровольной пожарной дружины по табелю боевого расчета.

При изучении тем пожарно-технического минимума целесообразно рассказать о наиболее характерных случаях пожаров на предприятиях. Для лучшего усвоения материала желательно как можно шире использовать в учебных целях различные учебные экспонаты, фотоснимки и плакаты, макеты или узлы отдельных пожароопасных производственных установок. Следует подробно разъяснить права и обязанности членов добровольных пожарных дружин.

Рабочие и служащие при переходе из одного цеха в другой повторно изучают пожарно-технический минимум по темам 2, 4 и 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПОРЯДОК

хранения химических веществ и материалов

Совместное хранение пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов определяется в соответствии с нижеследующей таблицей

| Группа | Вещества | Данные вещества не допускаются к совместному хранению с веществами групп | Помещения для хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Вещества, способные к образованию взрывчатых смесей: калий азотнокислый, кальций азотнокислый, барий азотнокислый, перхлорат калия, бертолетова соль и др. | IIа, IIб, IIв, III, IVа, IVб, V, VI | Изолированные отделения огнестойких складов |
| II. | Сжатые и сжиженные газы: а) горючие взрывоопасные газы: ацетилен, водород, блаугаз, метан, аммиак, сероводород, хлорметил, окись этилена, бутилен, бутан, пропан и другие | I, IIв, III, Ivа, IVб, V, VI | Специальные огнестойкие склады или на открытом воздухе под навесом. Допускается совместное хранение с инертными и негорючими газами. |
|  | б) инертные и негорючие газы: аргон, гелий, неон, азот, углекислый газ, сернистый ангидрид и другие | III, IVа, IVб, V, VI | Изолированные отделения общих складских помещений |
|  | в) газы, поддерживающие горение: кислород и воздух в сжатом и жидком состоянии | I, IIа, III, Ivа, IVб, V, VI | То же |
| III. | Самовозгорающиеся и самовоспламеняющиеся от воды и воздуха вещества: а) калий, натрий, кальций, карбид кальция, кальций фосфористый, натрий фосфористый, цинковая пыль, перекись натрия, перекись бария, алюминиевая пыль, никелевый катализатор типа Ренея и др., фосфор белый или желтый | I, IIа, IIб, IIв, IVа, IVб, V, VI | Изолированные отделения общих огнестойких складов. Фосфор хранится отдельно под водой |
|  | б) триэтилалюминий, диэтилалюминий, хлорид, триизобутилалюминий и др. | I, IIа, IIб, IIв, IIIа, IVа, IVб, V, VI | Специальные огнестойкие склады |
| IV. | Легковоспламеняющиеся и горючие вещества: а) жидкости: бензин, бензол, сероуглерод, ацетон, скипидар, толуол, ксилол, амилацетат, легкие сырые нефти, лигроин, керосин, алкоголи (спирты), этиловый (серный) эфир, масла органические | I, IIа, IIб, IIв, III, IVб, V, VI | Специальные огнестойкие склады, погреба, землянки, резервуары, цистерны, металлические бочки |
|  | б) твердые вещества: целлулоид, фосфор красный, нафталин, спички зажигательные | I, IIа, IIв, III, IVа, V, VI | Изолировано от веществ прочих групп |
| V. | Вещества, могущие вызвать воспламенение: бром, азотная и серная кислоты, хромовый ангидрид, калий марганцовокислый | I, IIа, IIв, III, IVа, V, VI | То же |
| VI. | Легкогорючие вещества и материалы: хлопок, сено, вата, джут, пенька, несвежеобожженный древесный уголь, сажа растительная и животная | I, IIа, IIб, IIв, III, IVа, IVб, V | То же |

Примечание. При необходимости хранения пожаро- и взрывоопасных веществ, не перечисленных в вышеуказанной таблице, вопрос об их совместном хранении может быть решен после выяснения степени их пожаро-взрывоопасности и по согласованию с органами УПО МВД Республики Узбекистан.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК

определения для автотранспортных предприятий необходимого количества первичных средств пожаротушения

1. Bce производственные, складские, вспомогательные и административные здания и сооружения, а также отдельные помещения и технологические установки должны быть обеспечены огнетушителями, пожарным инвентарем (бочки для воды, ведра пожарные, ткань асбестовая, ящики с песком, пожарные щиты и стенды) и пожарным инструментом (багры, ломы, топоры, ножницы для резки решеток и др.), которые используются для локализации и ликвидации небольших загораний, а также пожаров в их начальной стадии развития.

2. На предприятиях рекомендуется применять пенные, жидкостные, углекислотные, углекислотно-бромэтиловые, аэрозольные и порошковые огнетушители, асбестовые полотна, грубошерстные ткани (кошмы, войлок), песок высушенный и просеянный.

Пенные и углекислотно-бромэтиловые огнетушители предназначены для тушения начинающихся очагов пожара при воспламенении всех горючих твердых и жидких веществ, за исключением тех, которые химически воздействуют с огнегасительными веществами, усиливая горение или создавая опасность взрыва (например, щелочные, алюминий, органические и другие соединения). Пенные огнетушители не должны применяться при тушении электрооборудования, находящегося под напряжением. Жидкостные огнетушители (ОЖ-5 и ОЖ-10), являющиеся разновидностью пенных, предназначены для тушения небольших очагов пожаров плохо смачивающихся веществ и материалов (хлопок, вата и т. п.). Зарядом жидкостных огнетушителей являются поверхностные активные вещества (смачиватели) в чистом виде или растворенные в воде.

Углекислотные огнетушители (переносные ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 и транспортируемые ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400) предназначены для тушения небольших загораний различных веществ и материалов, а также электроустановок, находящихся под напряжением не свыше 1000 В. Исключение составляют вещества, горение которых происходит без доступа воздуха.

Порошковые огнетушители предназначены для тушения щелочноземельных и щелочных металлов, нефтепродуктов, растворителей, твердых веществ и электроустановок, находящихся под напряжением не свыше 1000 В. Огнетушители СИ-120 с порошковым составом СИ-2 предназначены для тушения алюминийорганических соединений.

Углекислотные огнетушители могут быть использованы для тушения электроустановок под напряжением до 10 кВ, а порошковые — до 8 кВ.

Асбестовые полотна, грубошерстные полотна и войлок размером не менее 1 x 1 м предназначены для тушения начинающихся очагов пожаров при воспламенении веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены (2 x 1,5; 2 x 2 м.).

З. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных зданиях и на территории предприятия, как правило, должны устанавливаться специальные пожарные щиты с набором пенных огнетушителей — 2, углекислотных огнетушителей — 1, ящиков с песком — 1, плотного полотна (асбест, войлок) — 1, ломов — 2, багров — 3, топоров — 2. Пожарные щиты должны устанавливаться в помещениях на видных местах и легкодоступных, по возможности ближе к выходам из помещений. Территории предприятия обеспечивается пожарными щитами (из расчета один щит на площадь до 5000 м²).

4. В составе пожарного щита песок может быть заменен флюсами, карналлитом, кальцинированной содой или другими местными негорючими сыпучими материалами.

5. Необходимое количество первичных средств пожаротушения рассчитывается отдельно по каждому этажу и помещению, а также этажеркам открытых установок.

Если в одном помещении находится несколько различных по пожарной опасности производств, не отделенных друг от друга противопожарными стенами, все эти помещения обеспечиваются пожарным инвентарем и другими видами средств пожаротушения по нормам наиболее опасного производства.

6. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также величины площадей производственных помещений и открытых площадок и установок.

7. Отдельные пожароопасные производственные установки (окрасочные камеры, закалочные ванны, испытательные стенды, установки для мойки и обезжиривания деталей, сушильные камеры и т. п.) оборудуются не менее чем двумя огнетушителями каждая или одной стационарной установкой пожаротушения.

8. Каждое производственное или другого назначения помещение рекомендуется обеспечивать пенными огнетушителями только одного вида.

9. В местах наличия большого количества ЛВЖ и ГЖ и легкогорючих материалов (каучук, резина и т. п.) целесообразно устанавливать огнетушители ОВП-У-250 и ОВП-100.

10. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются первичными средствами пожаротушения из расчета 50% от расчетного количества.

11. В местах сосредоточения дорогостоящей аппаратуры и оборудования количество средств пожаротушения может быть увеличено.

12. Склады, леса, тары из волокнистых материалов обеспечиваются пожарными щитами с набором первичных средств пожаротушения, исходя из местных условий.

13. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-75 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Общие требования», емкость бочек для хранения воды должна быть не менее 0,2 м³ и комплектоваться ведром. Емкость ящиков для песка должна быть 0,5; 1 и 3 м³ и комплектоваться совковой лопатой по ГОСТ 3620-76.

Конструкция ящика должна обеспечивать удобства извлечения песка и исключить попадание в ящик осадков.

14. Для помещений, не перечисленных в нижеприведенной таблице, первичные средства пожаротушения следует применять с учетом их пожарной опасности по аналогии с другими помещениями, указанными в данной таблице.

НОРМЫ

первичных средств пожаротушения для автотранспортных предприятий

| №№ пп | Наименование помещений, сооружений и установок | Единица измерения | Наименование и количество пожарного оборудования и первичных средств пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пенные огнетушители (вместимостью 10 л) | СО2 огнетушители (типа ОУ-5) | порошковые огнетушители (типа ОП-5) | ящик с песком емкостью 0,5 кв.м и лопатой | бочка с водой емкостью 250 л и 2 ведрами при ней | войлок асбестовое полотно или кошма (размером 2х2 м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Помещения для хранения автомобилей и гаражи | 100м2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |  |
| 2. | Открытая стоянка автомобилей | 100м2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |  |
| 3. | Малярные, лакировочные и т. п. цеха | 100м2 | 1 | - | 1 | - | - | - | Устанавливается только у камер окраски |
| 4. | Авторемонтные цеха | 100м2 | 1 | - | - | 1 | - | - |  |
| 5. | Аккумуляторные | на помещение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 6. | Дизельные станки | на дизель | 2 | 2 | 1 | - | - | - |  |
| 7. | Раздаточные бензоколонки | на колонку | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |  |
| 8. | Котельные а) работающие на твердом топливе | на каждую топку | 1 | - | 1 (А, В, С, Е) | - | 1 | - |  |
| б) работающие на жидком топливе | то же | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  |
| 9. | Распределительные электроустройства | на каждое помещение | - | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 10. | Открытые электроподстанции | на каждый аппарат | - | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 11. | Газосварочные, электросварочные и жестяницкие мастерские и цеха | 200 м2 | - | - | 1 | 1 | - | - |  |
| 12. | Лаборатории | 150 м2 | - | 1* | - | 1 | - | - |  |
| 13. | Механические мастерские | 100 м2 | 1 | - | 1 (А, В, С, Е) | 1 | - | - |  |
| 14. | Столярные мастерские | 50 м2 | 1 | - | 1 (А, В, С, Е) | 1 | 1 | - |  |
| 15. | Сушилка лесоматериалов | на камеру | 1 | - | 1 (А, В, С, Е) | - | 1 | - |  |
| 16. | Обойные цеха | 300 м2 | 1 | - | 1 (А, В, С, Е) | 1 | 1 | - |  |
| 17. | Ацетиленовые цеха | на аппарат | 1 | 1 | 1 (А, В, С, Е) | 1 | - | - |  |
| 18. | Склады горючих волокнистых материалов | 200 м2 | 1 | - | 200 м2 | - | 1 | - |  |
| 19. | Склады карбида кальция | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 20. | Склады баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами | 200 м2 | 1 | - | 1 (А, В, С, Е) | - | - | - |  |
| 21. | Материальные склады технического оборудования | 200 м2 | 1 | - | 1 | - | - | - |  |
| 22. | Тарные хранилища ЛВЖ с температурой воспламенения до – 40° С | 50 м2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |  |
| * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23. | Тарные хранилища ГЖ с температурой вспышки 40° С и выше | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 24. | Хранилища для нефтепродуктов в бочкотаре | 200 м2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | Но не менее 2 ОХП на помещение |
| 25. | Площадки для хранения нефтепродуктов в бочках | 200 м2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | Но не менее 1 ОХП на помещение |
| 26. | Компрессорные | на 3 компрессора | - | 2 | - | - | 2 | - | Или 2 ОХ-3 на 3 компрессора |
| 27. | Склады химических веществ | 200 м2 | 1 | - | 1 (А, В, С, Е) | - | - | - |  |
| 28. | Подземные или полуподземные склады ЛВЖ и ГЖ в таре | 50 м2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |  |
| 29. | Склады кислот | 200 м2 | - | - | 1 (А, В, С, Е) | 1 | - | - |  |
| 30. | Склады кожи, резины, кожаных и резиновых изделий | 200 м2 | 1 | - | 1 (А, В, С, Е) | 1 | 1 | - |  |
| 31. | Склады пиленого материала | 300 м2 | 1 | - | 1 (А, В, С, Е) | - | 1 | - |  |
| 32. | Склады деревянной тары | 100 м2 | 1 | - | 1 (А, В, С, Е) | - | 1 | - |  |
| 33. | Склады каменного угля | 500 м2 | 1 | - | 1 (А, В, С, Е) | - | 1 | - |  |
| 34. | Склады дров в штабелях | на каждый штабель | 1 | - | 1 (А, В, С, Е) | - | 1 | - |  |
| 36. | Склады торфа и древесного угля | 500 м2 | 1 | - | 1 (А, В, С, Е) | - | 1 | - |  |
| 37. | Служебные комнаты при: а) коридорной системе | 200 м длина коридора | 1 | - | 1 (А, В, С, Е) | - | - | - | Но не менее 2 на этаж |
|  | б) не коридорной системе, включая вестибюли и лестницы | 200 м2 | - | - | 1 (А, В, С, Е) | - | - | - | Но не менее 1 на помещение (отдельное) |

Примечание:

1. Порошки классов А, В, С, Е предназначаются для тушения тлеющих материалов, жидких веществ, газов, электроустановок под напряжением.

2. Нормы первичных средств пожаротушения для АТП могут уточняться совместно с местными органами УПО МВД Республики Узбекистан по мере выпуска новых средств пожаротушения, а также правил и рекомендаций по их использованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРАВИЛА

пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на предприятиях автомобильного транспорта Республики Узбекистан

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила предусматривают основные противопожарные требования, обязательные к выполнению при проведении сварочных и других огневых работ на предприятиях автомобильного транспорта, независимо от их ведомственной принадлежности.

1.2. Ответственность за обеспечением мер пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ возлагается на руководителей предприятий, цехов, лабораторий, мастерских, складов, участков, установок, в помещениях или на территории которых будут проводиться огневые работы.

1.3. Руководители, специалисты и служащие предприятий, цехов, установок и других производственных участков обязаны выполнять сами и следить за строгим выполнением настоящих Правил подчиненным персоналом.

1.4. На основе настоящих Правил министерства и ведомства, организаций, а также руководители объектов могут издавать инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ применительно к отдельному производству с учетом его специфики.

1.5. Места проведения сварочных и других огневых работ (связанных с нагреванием деталей до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций) могут быть:

постоянными, организуемыми в специально оборудованных для этих целей цехах, мастерских или открытых площадках;

временными, когда огневые работы проводятся непосредственно в строящих или эксплуатирующихся зданиях, жилых домах и других сооружениях, на территории предприятий в целях ремонта оборудования или монтажа строительных конструкций.

1.6. К проведению сварочных и других огневых работ допускаются лица, прошедшие в установленном порядке проверочные испытания в знании требований пожарной безопасности с выдачей специального талона по форме (приложение 1 к настоящим Правилам)

1.7. Постоянные места проведения огневых работ на открытых площадках и в специальных мастерских, оборудованных в соответствии с настоящими Правилами и Правилами по технике безопасности, определяются приказом руководителя предприятия (организации).

1.8. Места проведения временных сварочных и других огневых работ могут определяться только письменным разрешением лица, ответственного за пожарную безопасность объекта (руководитель учреждения, цеха, лаборатории, мастерской, склада и т. п.). Форма разрешения приведена в приложении 2 к Правилам.

Примечание:

1. Проведение огневых работ без получения письменного разрешения может быть допущено на строительных площадках и в местах, не опасных в пожарном отношении, только специалистами высокой квалификации, хорошо знающими настоящие Правила и усвоившими программу пожарно-технического минимума. Список специалистов, допущенных к самостоятельному проведению огневых работ без получения письменного разрешения, объявляется руководителем объекта.

2. Места и порядок проведения огневых работ с территориальными органами пожарной охраны, как правило, не согласовываются.

3. Порядок оформления разрешений и осуществления контроля за соблюдением мер пожарной безопасности при проведении огневых работ на объектах, охраняемых пожарной охраной МВД, определяется Наставлением по организации профилактической работы на этих объектах.

1.9. Разрешение на проведение временных (разовых) огневых работ дается только на рабочую смену. При проведении одних и тех же работ, если таковые будут производиться в течение нескольких смен или дней, повторные разрешения от администрации предприятия (цеха) не требуется. В таких случаях на каждую следующую рабочую смену после повторного осмотра места указанных работ администрацией подтверждается ранее выданное разрешение, о чем делается соответствующая запись в нем. При авариях сварочные работы производятся под наблюдением начальника цеха (участка) без письменного разрешения. В целях обеспечения своевременного контроля за проведением огневых работ разрешения на эти работы от администрации объекта или цеха должны поступать в пожарную охрану, а там, где ее нет, в добровольную пожарную дружину (ДПД) накануне дня их производства.

Приступать к огневым работам разрешается только после согласования их с пожарной охраной (ДПД) и выполнения мероприятий, предусмотренных в разрешении на проведение огневых работ.

1.10. На выходные и праздничные дни разрешение на проведение временных огневых работ оформляется особо. Администрацией должен быть организован контроль за проведением этих работ.

1.11. Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения (огнетушитель или ящик с песком, лопата и ведро с водой). При наличии в непосредственной близости от места сварки кранов внутреннего противопожарного водопровода напорные рукава со стволами должны быть присоединены к кранам. Все рабочие, занятые на огневых работах, должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.12. В случае проведения огневых работ в зданиях, сооружениях или других местах при наличии вблизи или под местом этих работ сгораемых конструкций последние должны быть надежно защищены от сгорания металлическими экранами или политы водой, а также должны быть приняты меры против разлета искр и попадания их на сгораемые конструкции, нижележащие площадки и этажи.

1.13. Проведение огневых работ на постоянных временных местах без принятия мер, исключающих возникновение пожара, категорически запрещается.

1.14. Приступать к проведению огневых работ можно только после выполнения всех требований пожарной безопасности (наличие средств пожаротушения, очистка рабочего места от сгораемых материалов, защита сгораемых конструкций и т. д.). После окончания огневых работ их исполнитель обязан тщательно осмотреть место проведения этих работ, полить водой сгораемые конструкции и устранить нарушения, могущие привести к возникновению пожара.

1.15. Ответственное лицо за проведение временных (разовых) огневых работ обязано проинструктировать непосредственных исполнителей этих работ (электросварщиков, газосварщиков, газорезчиков, бензорезчиков, паяльщиков и т. д.) о мерах пожарной безопасности, определить противопожарные мероприятия по подготовке места работ, оборудования и коммуникаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

В период проведения этих работ ответственным лицом должен быть установлен контроль за соблюдением исполнителем огневых работ мер пожарной безопасности и техники безопасности.

1.16. Руководитель объекта или другое должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения (территории, установки и т. п.), должно обеспечивать проверку места проведения временных огненных работ в течение 3—5 часов после их окончания.

1.17. В пожароопасных и взрывоопасных местах сварочные, газорезные, бензорезные и паяльные работы должны проводиться только после тщательной уборки взрывоопасной и пожароопасной продукции, очистки аппаратуры и помещения, полного удаления взрывоопасных пылей и веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и их паров. Помещение необходимо непрерывно вентилировать и установить тщательный контроль за состоянием воздушной среды путем проведения экспресс-анализов с применением для этого газоанализаторов.

При рассмотрении вопроса проведения огневых работ в пожаро-, взрывоопасных помещениях руководитель предприятия должен стремиться к тому, чтобы в этих помещениях проводились только работы, которые нельзя провести в местах постоянной сварки в помещениях, не опасных в пожарном отношении.

1.18. Перед сваркой емкостей (отсеки судов, цистерны, баки и т. д.), в которых находилось жидкое топливо, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, газы и т. д., должна быть произведена их очистка, промывка горячей водой с каустической содой, пропарка, просушка и вентилирование с последующим лабораторным анализом воздушной среды или с помощью переносных газоанализаторов (экспресс-методом). Во всех случаях емкость должна быть отглушена от всех коммуникаций, о чем следует делать запись в журнале начальников смен или специальном журнале по установке и снятию заглушек на коммуникациях. Сварка должна производиться обязательно при открытых лазах, люках, пробках, а также при действующей переносной вентиляции.

1.19. Временные места проведения огневых работ и места установки сварочных агрегатов, баллонов с газами и бачков с горючей жидкостью должны быть очищены от горючих материалов в радиусе не менее 5 м.

1.20. При проведении сварочных, бензорезных, газорезных и паяльных работ запрещается:

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;

б) производить сварку, резку или пайку свежеокрашенных конструкций и изделий до полного высыхания краски;

в) пользоваться при огневых работах одеждой и рукавицами со следами масел и жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

г) хранить в сварочных кабинах одежду, горючую жидкость и другие легкосгораемые предметы или материалы;

д) допускать к работе учеников и рабочих, не сдавших испытаний по сварочным и газопламенным работам и без предварительной проверки их знаний правил пожарной безопасности;

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатым, сжиженным и растворенными газами;

ж) производить сварку, резку, пайку или нагрев открытым огнем аппаратов и коммуникаций, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящимися под давлением негорючими жидкостями, газами, парами и воздухом или под электрическим напряжением.

1.21. Лица, занятые на огневых работах, в случае пожара или загорания обязаны немедленно вызвать пожарную часть (ДПД) и принять меры к ликвидации загорания или пожара имеющимися средствами пожаротушения.

1.22. Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано проверить наличие на рабочем месте средств пожаротушения, а после окончания работы осмотреть рабочее место, нижележащие площадки и этажи и обеспечить принятие мер, исключающих возможность возникновения пожара.

1.23. Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя УПО МВД Республики Узбекистан, Госгортехнадзора, технической инспекции совета профсоюза, профессиональной или ведомственной пожарной охраны, начальника добровольной пожарной дружины, пожарно-сторожевой охраны.

2. Газосварочные работы

2.1. Эксплуатация стационарных ацетиленовых генераторов разрешается только после приемки их техническим инспектором совета профсоюза.

Разрешение на эксплуатацию переносных ацетиленовых генераторов выдается администрацией предприятий и организаций, в ведении которых находятся генераторы.

2.2. Переносные ацетиленовые генераторы для работы следует устанавливать на открытых площадках. Допускается временная их работа в хорошо проветриваемых помещениях.

Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 м от места проведения сварочных работ, от открытого огня и сильно нагретых предметов, от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами.

При установке ацетиленового генератора вывешиваются аншлаги: «Вход посторонним воспрещен», «Огнеопасно», «Не курить», «Не проходить с огнем».

2.3. Сварщик (резчик, паяльщик) при газопламенной обработке металлов должен руководствоваться настоящими Правилами, Правилами техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов, Правилами безопасности в газовом хозяйстве, Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, и рабочей инструкцией по эксплуатации аппаратуры.

2.4. Ремонт газовых коммуникаций с применением сварочной аппаратуры допустим только для действующих трубопроводов природного газа, расположенных вне зданий и территорий наружных установок, при соблюдении Правил безопасности в газовом хозяйстве и специальных инструкций, согласованных с местными органами Госгортехнадзора.

2.5. Контроль загазованности в районе аварий должен осуществляться с помощью газоанализаторов, а места утечки газа из трубопроводов определяются с помощью мыльной эмульсии. Применение для этих целей источников открытого огня, а также одновременное выполнение сварки, изоляции и подчистки траншей на месте деформации газовых коммуникаций запрещаются.

2.6. По окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть полностью доработан. Известковый ил, удаляемый из генераторов, должен выгружаться в приспособленную для этой цели тару и сливаться в иловую яму или специальный бункер.

Открытые иловые ямы должны быть ограждены перилами, а закрытые — иметь несгораемые перекрытия и оборудованы вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила.

Курение и применение источников открытого огня в радиусе менее 10 м от места хранения ила запрещается, о чем должны быть вывешены соответствующие объявления.

2.7. Закрепление газопроводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков, редукторов должно быть надежным. Для этой цели должны применяться хомутики.

Допускается вместо хомутиков закреплять шланги не менее чем в двух местах по длине ниппеля мягкой отожженной (вязальной) проволокой.

На ниппелях водяных затворов шланги должны плотно надеваться, но не закрепляться.

2.8. Хранение и транспортировка баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При транспортировке баллонов не допускается толчков и ударов.

К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. Переноска баллонов на плечах и руках запрещается.

2.9. Баллоны с газом при их хранении, перевозке и эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла.

Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с открытом огнем не менее 5 м.

Расстояние от горелок (по горизонтали) до перепускных рамповых (групповых) установок должно быть не менее 10 м, а до отдельных баллонов с кислородом и горючими газами — не менее 5 м.

Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров запрещается.

2.10. В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для каждого поста иметь по одному запасному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные баллоны должны быть либо ограждены стальными щитами, либо храниться в специальных пристройках к мастерской. При наличии в мастерской более 10 сварочных постов должно быть устроено централизованное снабжение газами.

2.11. При обращении с порожними баллонами из-под кислорода и горючих газов должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.

2.12. В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запрещается курение, пользование открытым огнем и применение инструмента, могущего образовывать при ударе искры. Раскупорка барабанов с карбидом кальция производится латунным зубилом и молотком. Запаянные барабаны открываются специальным ножом. Место реза на крышке предварительно смазывается толстым слоем солидола.

2.13. Вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды крышками с отогнутыми краями, плотно охватывающими барабан, высота борта крышки должна быть не менее 50 мм.

2.14. В помещениях ацетиленовых установок, где не имеется промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 кг карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более одного барабана.

Карбид кальция должен храниться в сухих, хорошо проветриваемых помещениях.

Барабаны с карбидом кальция могут храниться на складах, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

В механизированных складах допускается хранение барабанов с карбидом кальция в три яруса при вертикальном хранении, а при отсутствии механизации — не более трех ярусов при горизонтальном хранении и не более двух ярусов при вертикальном хранении. Между ярусами барабанов должны быть уложены доски толщиной 40—50 мм.

Ширина проходов между уложенными в штабеля барабанами с карбидом кальция должны быть не менее 1,5 м.

2.15. Запрещается размещать склады для хранения карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах.

2.16. При проведении газосварочных и газорезательных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами, а также пользоваться инструментом, могущим образовывать искры при ударе;

б) допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью;

в) курить и пользоваться открытым огнем на расстоянии менее 10 м от баллонов с горючими газами и кислородом, ацетиленовых генераторов и иловых ям;

г) работать от одного водяного затвора двум сварщикам, загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, работать на карбидной пыли;

д) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, загружать корзины карбидом более половины их объема при работе генераторов «вода — на карбид»;

е) производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга горючими газами, а также взаимозаменять шланги при работе, пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м. При производстве монтажных работ допускается применение шлангов длиной до 40 м. Применение шлангов длиной свыше 40 м допускается в исключительных случаях с разрешения руководителя работ и инженера по технике безопасности;

ж) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

з) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;

и) форсированная работа ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция.

2.17. Запрещается применять медные инструменты для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратурой и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.

3. Электросварочные работы

3.1. Электросварочные работы в зданиях должны производиться в специально для этого отведенных вентилируемых помещениях.

3.2. Место для проведения сварочных работ в сгораемых помещениях должно быть ограждено перегородкой из несгораемого материала, причем высота перегородки должна быть не менее 2,5 м, а зазор между перегородкой и полом не более 5 см.

3.3. Полы в помещениях, где производятся сварочные работы, должны быть выполнены из несгораемых материалов. Допускается устройство деревянных торцовых полов на несгораемом основании в помещениях, в которых производится сварка без предварительного нагрева деталей.

3.4. Установки для электрической сварки должны удовлетворять требованиям соответствующих разделов Правил устройства электроустановок потребителей с теми дополнениями, которые приведены в настоящих Правилах.

3.5. Электросварочные установки должны иметь техническую документацию, поясняющую назначение агрегатов, аппаратуры, приборов и электрические схемы.

3.6. Установка для ручной сварки должна снабжаться рубильником или контактором (для подключения источника сварочного тока к распределительной цеховой сети), предохранителем (в первичной цепи) и указателями величины сварочного тока (амперметром или шкалой на регуляторе тока).

3.7. Однопостовые сварочные двигатели-генераторы и трансформаторы защищаются предохранителями только со стороны питающей сети. Установка предохранителей в цепи сварочного тока не требуется.

3.8. На временных местах сварки для проведения электросварочных работ, связанных с частыми перемещениями сварочных установок, должны применяться механически прочные шланговые кабели.

3.9. Применение шнуров всех марок для подключения источника сварочного тока к распределительной цеховой сети не допускается. В качестве питающих проводов, как исключение, могут быть использованы провода марки ПР, ПРГ, при условии усиления их изоляции и защиты от механических повреждений.

3.10. Для подвода тока к электроду должны применяться изолированные гибкие провода (например, марки ПРГД) в защитном шланге для средних условий работы. При использовании менее гибких проводов следует присоединить их к электрододержателю через надставку из гибкого шлангового провода или кабеля длиной не менее 3 м.

3.11. Для предотвращения загораний электропроводов и сварочного оборудования должен осуществляться правильный выбор сечения проводов по величине тока, изоляция проводов по величине рабочего напряжения и плавких вставок электропредохранителей на предельно допустимый номинальный ток.

3.12. Запрещается прокладывать голые или с плохой изоляцией провода, а также применять кустарные электропредохранители и провода, не обеспечивающие прохождения сварочного тока требуемой величины.

3.13. Соединения жил сварочных проводов нужно производить при помощи прессования, сварки, пайки, специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно производиться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами.

3.14. Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к месту сварочных работ, должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений и химических воздействий.

Кабели (электропроводка) электросварочных машин должны располагаться от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов ацетилена и других горючих газов — не менее 1 м. В отдельных случаях допускается сокращение указанных расстояний вдвое при условии заключения газопровода в защитную металлическую трубу.

3.15. В качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить стальные шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание сварочного тока.

Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного провода, должно выполняться весьма тщательно (с помощью болтов, струбцин или зажимов).

3.16. Использование в качестве обратного провода внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования запрещается. Сварка должна производиться с применением двух проводов.

3.17. При проведении электросварочных работ в пожароопасных помещениях и сооружениях обратный провод от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он должен уступать прямому проводу, присоединенному к электрододержателю.

3.18. Электрододержатели для ручной сварки должны быть минимального веса и иметь конструкцию, обеспечивающую надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключающую возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении не металлические предметы. Рукоятка электрододержателя должна быть сделана из несгораемого диэлектрического и теплоизолирующего материала.

3.19. Электроды, применяемые при сварке, должны соответствовать ГОСТ и быть заводского изготовления, а также должны соответствовать номинальной величине сварочного тока.

При замене электродов в процессе сварки их остатки (огарки) следует выбрасывать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ.

3.20. Электросварочная установка на все время работы должна быть заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования, в сварочных установках надлежит непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).

3.21. Сварочные генераторы и трансформаторы, а также все вспомогательные приборы и аппараты к ним, устанавливаемые на открытом воздухе, должны быть в закрытом или защищенном исполнении с противосыростной изоляцией и устанавливаться под навесом из несгораемых материалов.

3.22. Ремонт сварочного оборудования должен производиться в соответствии с установленными правилами производства планово-предупредительных ремонтов.

3.23. Температура нагрева отдельных частей сварочного агрегата (трансформаторов, подшипников, щеток, контактов вторичной цепи и др.) не должна превышать 75° С.

3.24. Осмотры и чистка установки и пусковой аппаратуры должны проводиться не реже одного раза в месяц.

3.25. Питание дуги в установках для атомно-водородной сварки должно производиться от отдельного трансформатора. Не допускается непосредственное питание дуги через регулятор тока любого типа от распределительной сети.

3.26. При атомно-водородной сварке в горелке должно быть предусмотрено устройство автоматического отключения напряжения и прекращения подачи водорода в случае разрыва цепи.

Запрещается оставлять горелки без присмотра при горении дуги.

3.27. Расстояние от машин точечной, шовной и рельефной сварки, а также от машин для стыковой сварки до места нахождения сгораемых материалов и конструкций должно быть не менее 4 м при сварке деталей сечением до 50 мм², а от машин для стыковой сварки деталей сечением свыше 50 мм² — не менее б м.

4. Огневые работы с применением жидкого горючего

Резка металла

4.1. При бензо-керосинорезных работах рабочее место организуется так же, как и при электросварочных работах. Особое внимание следует обращать на допустимость разлива и правильность хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, соблюдение режима резки и ухода за бачком с горючим.

4.2. Хранение запаса горючего не месте проведения бензорезных работ допускается в количестве не более потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся специальной таре на расстоянии не менее 10 м от места производства огневых работ.

4.3. Для бензо-керосинорезных работ следует применять горючее без посторонних примесей и воды. Заполнять бачок горючим более 3/4 его объема не допускается.

4.4. Бачок для горючего должен быть исправным и герметичным. На бачке необходимо иметь манометр, а также предохранительный клапан, не допускающий повышения давления в бачке более 5 атм. Бачки, не испытанные водой на давление 10 атм., имеющие течь горючей жидкости или неисправный насос, к эксплуатации не допускаются.

4.5. Перед началом бензорезных работ необходимо тщательно проверить исправность всей арматуры бензо-керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность работы в накидных гайках и головках.

4.6. Разогревать исправитель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте горючей жидкости запрещается.

4.7. Бачок с горючим должен находиться не ближе 5 м от баллонов с кислородом и от источника открытого огня и не ближе 3 м от рабочего места резчика. При этом бачок должен быть расположен так, чтобы на него не попадали пламя и искры при работе.

4.8. При проведении бензо-керосинорезных работ запрещается:

а) производить резку при давлении воздуха в бачке с горючим, превышающим рабочее давление кислорода в резаке;

б) перегревать испаритель резака до вишневого цвета, а также подвешивать резак во время работы вертикально, головкой вверх;

в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород и горючее к резаку;

г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку.

Паяльные работы

4.9. Рабочее место при проведении паяльных работ должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 м сгораемые конструкции должны быть надежно защищены от возгорания металлическими экранами или политы водой.

4.10. Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и не реже одного раза в месяц проверять их на прочность и герметичность с занесением результатов и даты проверки в специальный журнал. Кроме того, не реже одного раза в год должны проводиться контрольные гидравлические испытания давлением.

4.11. Каждая лампа должна иметь паспорт с указанием результатов заводского гидравлического испытания и допускаемого рабочего давления. Лампы снабжаются пружинными предохранительными клапанами, отрегулированными на заданное давление.

4.12. Заправлять паяльные лампы горючим и разжигать их следует в специально отведенных для этой цели местах. При заправке ламп не допускать разлива горючего и не применять открытый огонь.

4.13. Для предотвращения выбросов пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее должно быть очищено от посторонних примесей и воды.

4.14. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смесь бензина с керосином;

б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, согласно паспорту;

в) заполнять лампу керосином более чем на 3/4 объема ее резервуара;

г) подогревать горелку жидкостью из ламп, накачиваемой насосом;

д) отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;

е) разбирать и ремонтировать лампу, а также выливать из нее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня, допускать при этом курение.

4.15. Применять паяльные лампы для отогревания замерзших водопроводных, канализационных труб и труб пароводяного отопления в зданиях, имеющих сгораемые конструкции или отделку, категорически запрещается.

5. Варка битумов и смол

5.1. Котлы для растопления битумов и смол необходимо устанавливать на специально отведенных площадках, удаленных от вновь строящихся зданий, сгораемых построек и строительных материалов, не менее чем на 50 м.

Запрещается устанавливать котлы в чердачных помещениях и на покрытиях (за исключением несгораемых покрытий).

5.2. Каждый котел должен быть снабжен плотной несгораемой крышкой для защиты от атмосферных осадков и для тушения воспламеняющейся в котле массы, а также устройством, предотвращающим попадание битума при его вскипании в топочную камеру.

5.3. Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания, котел необходимо устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 см выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откидным козырьком из несгораемого материала.

5.4. После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой.

5.5. Для целей пожаротушения места варки битума необходимо обеспечить ящиками с сухим песком емкостью 0,5 м³ лопатами и пенными огнетушителями.

5.6. При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не более двух должны находиться в металлических вентилируемых шкафах, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 м от работающих котлов.

Указанные шкафы следует держать постоянно закрытыми на замки.

Хранение запасных баллонов с газом должно осуществляться в помещениях, отвечающих требованиям пожарной безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТАЛОН

по технике пожарной безопасности к квалификационному удостоверению № _____

| (действителен только при наличии квалификационного удостоверения) |
| --- |
| ______________________________________________________________________________ |
| (фамилия, имя, отчество) |
| зачеты по программе пожарно-технического минимума и знанию требований пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах хозяйства сдал. |
| Талон действителен в течение одного года со дня выдачи. |
| Представитель |  | администрации |
| _________________________________________________________________________ |
|  | (наименование объекта) |  |
| Представитель органа (части) пожарной охраны |
|  |  | Подпись |
| «___»___________ 19___ г. |  |  |
| Талон продлен до _______________ 19___ г. |
|  |  | Подпись |
| Представитель органа (части) пожарной охраны |
|  |  | Подпись |
| «___»_________ 19___ г. |  |  |
| Талон продлен до __________ 19___ г |
| Представитель администрации объекта |
|  |  | Подпись |
| Представитель органа (части) пожарной охраны |
|  |  | Подпись |
| «___»___________ 19___ г. |  |  |
| Отметка о нарушениях правил пожарной безопасности при проведении огневых работ |
| ______________________________________________________________________________ |
| ______________________________________________________________________________ |
| (подпись лица, проверяющего соблюдение правил пожарной безопасности) |

ППРИЛОЖЕНИЕ 2

РАЗРЕШЕНИЕ

на производство огневых работ

| «___»___________ 19___ г. | Цех |  |
| --- | --- | --- |
| Выдано |  |  |  |
| ______________________________________________в том, что ему разрешено производство |
| ______________________________________________________________________________ |
| ______________________________________________________________________________ |
| (указать конкретно, каких огневых работ, и место их проведения) |
| ___________________________после выполнения следующих мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность работ: |
| ______________________________________________________________________________ |
| ______________________________________________________________________________ |
| ______________________________________________________________________________ |
| Разрешение действительно с «__» час. «___»___________ 19___ г. |
| до «___»___________ 19___ г. |  |  |
| Главный инженер (нач. цеха) _____________________________________________________ |
|  | (подпись) |
| Производство |  |  |  |
| ______________________________________________________________________________ |
| (указать каких работ) |
| Согласовывается при условии выполнения следующих дополнительных требований пожарной безопасности: ______________________________________________________________________________ |
| ______________________________________________________________________________ |
| ______________________________________________________________________________ |
| ______________________________________________________________________________ |
| с «___» час. «___»_______________ 19___ г. до «___»________________ 19__ г. |
| ______________________________________________________________________________ |
| подпись представителя пожарной охраны |
| Согласование продлено: |  |  |  |
| с «__» час. «___»_________________ 19___ г. до «___»____________________ 19___ г. |
| ______________________________________________________________________________ |
| подпись представителя пожарной охраны |
| Инструктаж о мерах пожарной безопасности и выполнении предложенных в разрешении мероприятий получил |
| ______________________________________________________________________________ |
| (подпись лица, проводящего работы) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ЖУРНАЛ УЧЕТА

первичного инструктажа вновь принимаемых на предприятие руководителей, специалистов, служащих и рабочих за 19 ___ г.

| № № п п | Число, месяц | Фамилия, имя, отчество прошедшего инструктаж | В какой цех направляется на работу, должность | Наименование инструкций, с которыми ознакомлен инструктируемый | Кто проводил инструктаж | Подпись прошедшего противопожарный инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ЖУРНАЛ УЧЕТА

вторичного противопожарного инструктажа, проводимого непосредственно на рабочем месте вновь поступившего на работу

| __________________________________________________________________ |
| --- |
| в цех, на участок |
| __________________________________________________________________ |
| автопредприятие |
| № пп | Фамилия, имя, отчество | Должность инструктируемого по штатному расписанию | Наименование правил, с которыми ознакомлен инструктируемый | Дата и подпись инструктируемого | Подпись инструктировавшего |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ВЕДОМОСТЬ

принятия зачетов от руководителей, специалистов, служащих и рабочих

| АТП _________________________________________________________________________________________ |
| --- |
| прошедших обучение по пожарно-техническому минимуму, |
| Комиссией в следующем составе ____________________________________________________ | (председатель) |
|  |  | ________________________________________________ | (члены комиссии) |
|  |  | ________________________________________________ |  |
| № № п п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Заданные вопросы | Оценка знаний |
|  | Председатель комиссии ____________________________ |  | Члены комиссии |
|  |  | (подпись) |  |  |
|  | Члены комиссии ________________________________ |  |  |
|  |  | (подпись) |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Выписка

из «Нормативно-технической документации для использования в автопредприятиях нефтепродуктов и для их учета»

Глава 5. Правила пожарной безопасности на автозаправочных станциях (АЗС) предприятий автомобильного транспорта

5.1. Территория АЗС и непосредственные подъезды к ней должны содержаться в чистоте и не загромождаться оборудованием, материалами, порожней бочкотарой.

5.2. Запрещается скопление автотранспорта, курение, производство ремонтных и других работ, связанных с применением открытого огня на расстоянии менее 20 метров от территории АЗС, о чем должны быть вывешены плакаты с надписью «Огнеопасно! Курение и применение открытого огня запрещается!».

5.3. Крышки сливных и замерных труб, люков смотровых и сливных колодцев должны быть герметично закрыты. Открывать крышки люка сливного и замерного устройства разрешается только в момент слива или замера остатков нефтепродуктов.

5.4. Эксплуатация резервуаров для хранения бензина и других нефтепродуктов с неисправными клапанами, а также с отсутствием прокладок из бензостойкой резины под крышками люков резервуаров не допускается.

5.5. Измерение уровня нефтепродуктов при снятии остатков должно производиться стандартными измерительными приборами.

5.6. Для своевременного выявления и устранения неисправностей все емкости бензозаправочной станции должны проверяться не реже двух раз в месяц. При обнаружении утечек из резервуаров и трубопроводов заполнение их и отпуск бензина из подключенных к ним колонок должны быть прекращены до полного устранения неисправностей.

5.7. Слив нефтепродуктов в емкости, находящиеся на АЗС, должен производиться закрытым способом (по трубопроводам или шлангам) после заземления автоцистерн (бензовоза). Заземление не должно сниматься до полного слива бензина из автоцистерны и отсоединения трубопроводов и шлангов. Слив топлива в емкости открытой падающей струей категорически запрещен из-за возможного искрообразования, и как следствие, пожара или взрыва.

5.8. Во время слива отпуск нефтепродуктов в транспортные средства из колонок, которые подключены к заполняемому резервуару, не разрешается.

5.9. Наконечники сливных шлангов должны быть изготовлены из материала, исключающего возможность искрообразования при ударах о корпус резервуара, и заземлены.

5.10. При заправке транспортных средств должны быть соблюдены следующие правила:

все операции по заправке выполняются только в присутствии водителя;

отпуск топливно-смазочных материалов (ТСМ) производится непосредственно в бензобаки автомобилей;

разрешается отпуск в металлические бочки или канистры с плотно закрывающимися пробками;

облитые бензином части автомобилей надо протереть насухо, случайно пролитый на землю бензин засыпается песком, а пропитанный песок и промасленная ветошь должны собираться в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками и по окончании рабочего дня вывозиться с АЗС;

расстояние между стоящим под заправкой и следующим за ним автомобилем должно быть не менее 3-х метров, расстояние между последующими автомобилями, находящимися в очереди, не менее 1 метра.

5.11. На территории АЗС запрещается:

проезд автотранспорта над подземными резервуарами;

производство всяких работ, не связанных с отпуском топлива;

хранение в помещении «Заправщика» легковоспламеняющихся жидкостей;

мытье рук и стирка спецодежды легковоспламеняющимися жидкостями, а также работа в одежде и обуви, облитых бензином;

перелив бензина при заправке автомобилей;

заправка автомобилей, груженных горючими или взрывоопасными грузами, а также автомобилей, автобусов и таксомоторов, в которых находятся пассажиры;

заправка автомобилей, водители которых находятся в нетрезвом состоянии.

5.12. Оборудование АЗС должно быть защищено от действия статического электричества и вторичных проявлений молнии. Во время грозы слив бензина в емкости и заправка автомобилей запрещается.

5.13. Помещения заправочной станции должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, песком, кошмой, лопатами, совками) по потребностям в них.

Все средства пожаротушения, расположенные в помещениях и на территории АЗС, должны постоянно находиться в полной исправности и готовности к немедленному использованию. Использование противопожарного оборудования и инвентаря для хозяйственных нужд категорически запрещается.

5.14. Для постоянного хранения бензовозов, топливо-заправщиков должны быть оборудованы специальные площадки.

5.15. Производство работ с применением огня на территории АЗС должно осуществляться специалистами, имеющими право на их выполнение, и только по письменному разрешению, выданному главным инженером или директором автопредприятия.

При этом эти виды работ должны производиться только в присутствии ответственного лица технической службы АТП.

ТАБЛИЦА № 36

НОРМЫ

потребности средств пожаротушения на АЗС

Если число колонок более 4-х, то на каждые две бензоколонки должно быть не менее 3-х пенных огнетушителей, ящик с песком на 0,5 м и лопата.

| Наименование помещений | Наименование средств пожаротушения |
| --- | --- |
| огнетушители ОП-5 или ОХП-10 | углекислота ОУ-8 | ящик с песком 0,5 м3 | лопата железная | кошма — мх1,5м |
| Автозаправочная станция при числе бензоколонок 2 шт. | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| При числе колонок 4 шт. | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 |